## Slide 1: テラヘルツ・カラースキャナーの 再構成と強度補正によるスペクトル歪み補正の検討
安井研究室
M2 北口貴之

## Slide 2: カラースキャナー
可視光を用いた 分光イメージング装置
可視光の物体浸達度により表面近傍の情報しか得られない。
用途：
文書や写真の読み取り
物質透過性の良好な電磁波
物質内部を読み取る
カラースキャナー
Notes: 我々は日常生活でよくカラースキャナーを用います。カラースキャナーは専門的にいうと、可視光を用いた～と言えます。可視光は不透明物質に対してはあまり浸透しないため、用途としては、文書や写真といった薄いものの読み取りにしか用いることが出来ません。そこで、ここでもし可視光の代わりに物質を透過する電磁波を用いれば、物質内部を読み取れるカラースキャナーが出来ると考えられます。

## Slide 3
有力な検査ツール
・非金属物質に対する適度
な物質透過特性
・低侵襲性
・イメージング計測が可能
・分光計測が可能
・各種物質が特徴的な吸収
スペクトルを示す
(指紋スペクトル)
⇒分光学的成分分析が可能
THz波の特徴
テラヘルツ波（THz波）
100PHz
10PHz
1PHz
100THz
10THz
100GHz
1THz
1GHz
10GHz
周波数
波長
3nm
30nm
300nm
3μm
30μm
300μm
3mm
3cm
30cm
Notes: そこで我々はTHz波に着目しました。THz波というのは光波と電波の境界に位置する電磁波です。従来この領域のレーザー光源はありませんでしたが、フェムト秒レーザーを用いることで、レーザーのようなコヒーレントなTHz波を発生させることが可能になってきたので、この領域の研究開発が世界的に発展してきています。THz波は非金属物質に対する適度な透過性を持ち、低侵襲なため生体に対しても安全といえます。

## Slide 4: THz時間領域分光イメージング装置
点計測
Sample scanning
電場時間波形
フーリエスペクトル
F.T.
数分＠THzスペクトル波形
長い測定時間
測定対象は 静止物体のみ
２次元THz-TDSイメージ
機械的走査機構 ・時間遅延 ・サンプル位置
ML Ti:S laser
Pump
pulse
Probe pulse
BS
THz emitter
THz detector
THz pulse
Time
delay
THz時間領域分光法
（THz-TDS）
数時間 @２次元イメージ
Notes: THzパルスを用いた分光計測として時間領域分光法と言いう手法があります。これはまずTHzパルスの電場の時間波形を取得して、それをフーリエ変換することでスペクトル波形を得る方法です。この方法は従来のやり方だと、１点当たり数秒から数分かかりリアルタイム計測が出来ませんでした。また、点計測であるためそれをイメージングに適用すると、このように時間遅延操作に加え、サンプルを動かし、１点１点時間波形を取得する必要があり、イメージングの取得に数時間を要していました。従って、測定対象は静止物体に制限され、有用ではありますが、実用的ではない技術でした。工業的に実用化するためには計測時間の短縮化によりリアルタイム計測を実現させる必要があります。

## Slide 5
線集光THzビーム
+
電気光学的時間-空間変換
実時間THzカラーライン
イメージ
THzカラースキャナー
Notes: THzカラースキャナーです。まずフェムト秒パルスを非線形光学結晶に入射させることでTHzパルスを発生させます。それを円筒レンズでライン上にサンプルに集光します。そのラインのイメージをこちらのTHzの電気光学結晶に点ではなく面として結像します。そこにプローブ光をこのように非共軸に入射させることによって電気光学的な時間空間変換が起こり、結果的にリアルタイムでのTHz分光ラインイメージが取得できます。従ってサンプルを連続走査するとサンプルの分光イメージが完成します。

## Slide 6: 電気光学的時間-空間変換（非共軸2D-FSEOS）
vopt=vTHzcosq
THzビームの時間的に異なる波面が、プローブビーム波面の異なる位置で重なる
時間遅延  が空間分布 hに変換
位相整合がとれていれば
Δh
時間情報が空間情報に

## Slide 7
・時間窓の制限
交差角・ビーム径の限界
・ビームの強度分布
不均一な強度分布により不正確
・SN比の不足
SN比の不足により積算回数が増加する
・THzラインの制限
１度の走査で取得できる面積の制限
THzカラースキャナーの課題
光学系の改善とデータ補正
Notes: THzカラースキャナーです。まずフェムト秒パルスを非線形光学結晶に入射させることでTHzパルスを発生させます。それを円筒レンズでライン上にサンプルに集光します。そのラインのイメージをこちらのTHzの電気光学結晶に点ではなく面として結像します。そこにプローブ光をこのように非共軸に入射させることによって電気光学的な時間空間変換が起こり、結果的にリアルタイムでのTHz分光ラインイメージが取得できます。従ってサンプルを連続走査するとサンプルの分光イメージが完成します。

## Slide 8: 実験装置
フェムト秒Ti:S再生増幅器
パルス幅：150fs
平均出力：800mW
中心波長：800nm
繰返し周波数：1kHz
CL2
PBS
P
ZnTe2
CL1
NDF
A
sample
TL
λ/2
fs Ti:S
regenerative amplifier
OC (f=500Hz)
ZnTe1
CMOS
camera
L
Mechanical stage
IRF
Pump beam
Probe beam
THz wave
THz波の発生・検出にはZnTe結晶を使用

## Slide 9: 時間窓の拡大
プローブ光とTHz波の交差角を拡大
 | 前 回 | 今 回
測定時間窓 | 34ps | 41ps
時間分解能 | 0.148ps | 0.178ps
スペクトル分解能 | 29GHz | 24GHz
時間窓
スペクトル分解能

## Slide 10: 時間特性
0
10
20
0
100
200
0
100
200
Time [ps]
Horizontal coordinate [pixel]
Vertical coordinate [pixel]
Position [mm]
２次元時空間THzイメージ
8000
-8000
0
Electric field [a.u.]
0
10
20
30
測定時間窓41ps
時間分解能0.178ps
時間波形
40
パルス幅
0.47ps
Notes: Next shows time characteristics of the proposed system. Here is 2D spatiotemporal THz image without sample. Time window is 50 ps and spatial window, or length of THz focal line, is 20 mm. This graph indicates amplitude profile along this red line, which is temporal waveform of THz pulse with pulse duration of 0.67ps. This graph show relationship between SNR and number of integration image or the corresponding measurement time. For example, to achieve SNR over 100, it requires 100ms.

## Slide 11: 周波数特性
スペクトルイメージ
スペクトル分解能0.024THz
スペクトル波形
0
10
20
0
100
200
Frequency [THz]
Vertical coordinate [pixel]
Position [mm]
0
0.5
1.5
2.0
1.0
0
270
50
Amplitude [a.u.]
100
Notes: THzの分光ラインイメージです。横軸は分光ラインの周波数情報で縦軸は空間情報です。ここでの色はスペクトルの強度情報を表しています。このイメージの中央付近を切り出すとこのようなスペクトル波形が得られます。1.5THz程度の帯域が実現しています。
このようにリアルタイムでの分光ラインイメージが得られたので、サンプルを置いて走査することでサンプルの2次元のTHz分光イメージが取得できます。

## Slide 12: THz帯バンドパスフィルターの計測
メタルホールアレイ（MHA）
金属板に周期構造を設けたTHz帯フォトニクス結晶
⇒THz帯のバンドパスフィルターとして機能
25.4 mm
0.2 THz
0.4 THz
0.8 THz
1.6 THz
0.2THz
segment
0.4THz
segment
0. 8THz
segment
1. 6THz
segment
厚さ0.3mm
Notes: まず最初のテストサンプルとして、素性の分かっているTHz帯のバンドパスフィルターを測定しました。このメタルホールアレイは金属板に周期構造を設けたもので、穴と周期構造のサイズで透過帯を任意に調節できます。ここでは0.2、0.4、0.8、1.6THzの異なるバンドパス特性の4つの領域を持ったサンプルを測定し、それぞれの透過帯に対応したTHz分光イメージが得られるか確認しました。

## Slide 13: THz帯バンドパスフィルターの分光イメージ
0.2THz
0.4THz
1.6THz
0.8 THz
20秒間で200本の
分光ラインイメージを取得
1mm/sで
20mm走査
THzラインイメージ
Notes: サンプルをTHz分光ラインに対し毎秒1mmで20秒間このように走査したところ、右のような分光イメージが得られました。それぞれの透過帯に対応した領域が強度が大きくなっているおり、本装置での分光イメージングが正しく行われていることが確認できました。

## Slide 14: 従来技術との比較
THzカラースキャナー
点走査型THz分光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ
232*200pixel
@20sec
40*40pixel
@9hours
4万倍以上の高速化を実現
ピクセルレート（総ピクセル数÷計測時間）で比較
Notes: 従来法との比較を行うため、ピクセルレートを算出しました。ここでは計測した総ピクセル数を測定時間で割ったものをピクセルレートと定義しています。従来法に比べるとピクセルレートで4万倍以上の高速化を実現しました。

## Slide 15
THz吸収スペクトル
医薬品（糖類）サンプルの計測(1)
糖類錠剤サンプル
(10mm@1mm厚)
Notes: THz波の利用分野として、医薬品類の品質評価が期待されています。ここに示すサンプルのようにTHz波に対して特徴的な吸収を示す医薬品があることを利用すれば、分光測定によってそれを分析できます。従来法では時間がかかっていましたがリアルタイム測定が出来れば製造過程での品質評価に貢献することが考えられます。

## Slide 16
医薬品（糖類）サンプルの計測(2)
動体サンプルの識別に成功
0.580THz
1.189THz
1.421THz
1.624THz
Sample1
Sample2
Sample3
計測時間130秒/個

## Slide 17: 強度分布の補正①
プローブ光･･･ビーム径を拡大して
出来るだけ分布の中央付近を使用
プローブ光・THz波ともに強度分布
⇒ビームの中央と端で大きな差
偏光子
-X O X

## Slide 18: 強度分布の補正②
THz波･･･強度分布のデータ
(THzプロファイル)
を取り、生データを補正
機械式時間遅延ステージを走査し、
各ピクセルでTHz強度が最大の値を取得
各ピクセルで、
生データ/THzプロファイル
の計算を行い強度補正
解析・比較
ピーク値を示した時間を
可視化
THz強度
プロファイル

## Slide 19: 強度分布の補正③
～補正によるスペクトル波形の変化～
Lactose：指紋スペクトル＝0.525,1.37THz
補正前
補正後
波形が不安定、特徴的な部分は強調される

## Slide 20: 補正後の分光イメージ
THzパルス及びプローブパルスの強度分布が不均一
⇒イメージの正確性が損なわれる
ピクセル毎の強度分布を計測し補正
Lactose
0.580THz
1.189THz
1.421THz
補正前
補正後
高い周波数でのSN比の悪さも強調されてしまう

## Slide 21: まとめ
・リアルタイムでTHz分光ラインイメージを取得でき
るTHzカラースキャナーを構築した。
・本装置を用いることで、点検出を用いた従来法に対
して4万倍以上のピクセルレートを達成した。
・医薬品サンプルの動体計測においてサンプルの識別
に成功した。
・本装置の課題解決のため、強度分布を基にしたデータ補正を行ったが、分光イメージング技術の向上には至らなかった。

## Slide 22: 今後の予定
SN比の向上のため、高強度THzパルスの発生を目指す。(発生方法の検討)
THz分光ラインをより実用的な長さに拡大する。

## Slide 24: X線スキャナー（レントゲン、CT）
特徴：
良好な物質透過性
問題点：
高い侵襲性
良好過ぎる透過性
⇒ソフトマテリアルの測定に
不適
モノクロ(白黒)イメージ
⇒分光学的成分分析は困難
用途：
非破壊検査、医療診断
Notes: 従来技術として、物質透過性の良好な電磁波を用いた測定にはX線スキャナーがあり、レントゲンやX線CTとして非破壊検査や医療診断によく用いられています。X線の問題としては、侵襲性の高さから、生体計測への適用が制限されること。また、透過性が逆に高すぎるので、ソフトマテリアルのような物体に対してコントラストが表れにくく計測が困難となります。そしてイメージが白黒なので、あるかないかはわかりますが、どういうものがあるかという分光学的な成分分析が出来ません。

## Slide 25: 非線形光学結晶によるTHzパルスの発生
非線形光学結晶(ZnTeなど)にフェムト秒パルスを入射
⇒非線形光学効果の一種である光整流に
よってTHzパルスが発生
フェムト秒パルスの持つ広い周波数帯域の成分が光混合され，その差の周波数成分がTHz帯に現れる
非線形
光学結晶
fs pulse
THz pulse
frequency
amplitude
fs pulse
THz
pulse

## Slide 26: 電気光学(EO)結晶を用いたTHzパルスの検出１
ZnTeのような電気光学結晶にTHzパルスとプローブ
パルスが同時に入射
THzパルスが印加電界として作用
電気光学結晶に複屈折性が誘起
プローブパルスが直線偏光から楕円偏光に変化
偏光子と検光子は
互いに直行する配置
⇒プローブ光は検光子を通り抜けない
プローブパルスが検光子を通り抜ける

## Slide 27: 電気光学(EO)結晶を用いたTHzパルスの検出２
機械式遅延ステージでEO結晶におけるTHzパルスとプローブパルスの時間的な重なりをシフト
⇒THz電場の時間波形
F.T.
振幅と位相の
フーリエスペクトル
THz時間
領域分光法
(THz-TDS)

## Slide 28: カラースキャナーの測定原理
波長
空間(ラインセンサー)
空間(センサー走査)
リアルタイム分光
ライン・イメージング
(カラー・ラインセンサー)
分光ﾗｲﾝｲﾒｰｼﾞ
ラインセンサー走査
（ 1次元）
センサー走査
2次元カラーイメージ
空間
空間
ポイント！
Notes: そこで我々が注目したのがカラースキャナーです。２次元のカラーイメージを取得するためには２次元の空間イメージと色の情報の３次元の情報が必要となります。カラースキャナーはCCDのラインセンサーで、リアルタイムのカラーラインイメージ、分光ラインイメージを取得しています。右上の図で言いますと、波長１次元と空間１次元の２次元の情報をまずリアルタイムで取得しています。さらにラインセンサーを動かしながらデータをスタックすることによって、３次元の情報を取得します。それをこの矢印の方向から、色の情報を重ねて２次元の空間イメージに置き換えることで２次元カラーイメージを取得しています。この原理でポイントとなるのはこの部分です。これをTHz波において実現させるために我々が考案したのが、

## Slide 29: THzパルスの発生
THzパルス
波長 =300µm, パルス幅 <1ps
近赤外フェムト秒パルスレーザー光
波長 =800nm
パルス幅<100fs
近赤外光からTHz波の長波長変換

## Slide 30: THzパルス電場の時間波形計測
機械式時間遅延走査を用いた
ポンプ・プローブ測定
典型的な実験装置
各遅延時間での波形の切り出しの後、時間波形再構成
THzパルス（<1ps）は実時間測定できない！
検出エレクトロニクスの帯域不足
タイミングチャート

## Slide 31: 電気光学的時間-空間変換（非共軸2D-FSEOS）
ref) J. Shan et al, OL, Vol.25, pp. 426(2000)
THzビームとプローブビームの非共軸配置
時間遅延  が空間分布 hに電気光学的時間−空間変換
時間波形が位置信号として 実時間測定可能
時間的に異なるTHz波面はEO結晶中でﾌﾟﾛｰﾌﾞ波面の異なるﾋﾞｰﾑ断面位置で重なる

## Slide 32: 電気光学的時間-空変換(非共軸2D-FSEOS)
THzビームとプローブビームの非共軸配置
ref) J. Shan et al, OL, Vol.25, pp. 426(2000)
両ビームの波面がEO結晶中で非共軸にオーバーラップ
Notes: This figure shows principle of non-collinear 2D-FSEOS, which can be easily achieved by slight modification of usual 2D-FSEOS; only changing of collinear configuration to non-collinear configuration.
Here, we consider a pulsed THz electric field to be composed of a negative and a positive peak with a time delay of . In this method, the THz beam and the probe beam non-collinearly incident into an EO crystal at a crossed angle of  in air. Such non-collinear overlapping of wavefronts in two beams results in electro-optical time-to-space conversion. As a result, time delay  is converted into spatial distribution h in the probe beam based on this equation. Also, temporal window is determined by this equation, where d is probe beam diameter and c is velocity in vacuum. If one use 1D detector such as photodiode array, the temporal waveform can be measured as a position signal in 1D detector at real time like here.

## Slide 33: 空間分解能
空間分解能
ナイフエッジプロファイル
870µm@
0.5THz
430µm@
1THz
420µm@
1.5THz
Notes: Next shows comparison of spatial resolution between experimental and theoretical. Experimental values, red circle, is obtained from slope of this graph. One can see the spatial resolution is dependent on the THz frequency. Also, the actual spatial resolution is similar to the diffraction limit.

## Slide 34
25.4 mm
0.2 THz
0.4 THz
0.8 THz
1.6 THz
開口直径：0.38mm
開口間隔：0.75mm
透過率ピーク：0.4THz
開口直径：0.1mm
開口間隔：0.19mm
透過率ピーク：1.5THz
開口直径：0.19mm
開口間隔：0.1mm
透過率ピーク：0.8THz
開口直径：0.75mm
開口間隔：1.5mm
透過率ピーク：0.2THz
厚さ0.3mm

## Slide 35: 電磁波の周波数・波長マップ
35
MHz
GHz
THz
PHz
km
m
mm
µm
nm
pm
波長
周波数
(1012Hz)
未開拓
電磁波領域

## Slide 36: 自然の光源（太陽、ランプ光源など）はTHz発生効率が極めて低い！
Frequency (THz)
.01
.1
1
10
100
1000
T=30K
3000K
300K
10-8
10-10
10-12
10-14
10-16
10-18
Emissivity (J/m2)
温度に依存
黒体輻射スペクトル
THz領域で急激にロールオフ

## Slide 37: 様々な（人工的）THz光源
THz gap
Electronics
Photonics

## Slide 38: テラヘルツ波（THz波）とは？
•光波と電波の両特徴を併せ持つ
•良好な物質透過性
•非侵襲、安心安全
•コヒーレントビーム
•超短パルス、広帯域スペクトル
•イメージング計測や分光計測が可能
• 空間分解能 < 200 µm

## Slide 39: THz透過 イメージング②
欠陥検査 （スペースシャトル）
0.2THz image
Test sample
ref) http://www.rpi.edu/~zhangxc/researchhome.htm
Notes: THz tomography is one of interesting imaging application using THz electromagnetic pulse. THz tomography is realized by the time-of-flight measurement of THz pulse echoe when THz pulse is incident upon a sample in reflection geometry. Since this technique can be used in various applications to reveal the cross-section of internal structures, it has recently attracted as a powerful tool for nondestructive inspection of object, alternative to “ invasive” x-ray and “contact” ultrasound. This figure shows the first demonstration of the THz tomography, in which the 2D cross-section of the floppy disk is visualized. Another application is a non-destructive testing of pharmaceutical coating of a tablet, which is important to control the release of active pharmaceutical ingredients.

## Slide 40: THz透過イメージング③
ref)http://www.THzNetwork.org/wordpress/index.php/thz-images/
ホームランド セキュリティ
Notes: THz tomography is one of interesting imaging application using THz electromagnetic pulse. THz tomography is realized by the time-of-flight measurement of THz pulse echoe when THz pulse is incident upon a sample in reflection geometry. Since this technique can be used in various applications to reveal the cross-section of internal structures, it has recently attracted as a powerful tool for nondestructive inspection of object, alternative to “ invasive” x-ray and “contact” ultrasound. This figure shows the first demonstration of the THz tomography, in which the 2D cross-section of the floppy disk is visualized. Another application is a non-destructive testing of pharmaceutical coating of a tablet, which is important to control the release of active pharmaceutical ingredients.

## Slide 41: THz分光イメージング②
〜T. Loffler et al, Optics Express, Volume 9, pp. 616-621 (2001).
〜ガン組織の判別〜
光学イメージ
THz分光
イメージ
〜THz領域のカラー（分光）画像で識別して見る〜

## Slide 42: THz分光イメージング③
異なる白顔料のTHzスペクトル
可視イメージ
THz疑似カラーイメージ
文化財保存
ルーブル美術館でも導入済み
ref) IEICE Electron. Express, Vol. 4, No. 8, 258-263 (2007).

## Slide 43: 2次元電気光学サンプリング（2D-FSEOS）
THzパルスとプローブ光を電気光学結晶内で面として重ねる
電気光学ポッケルス効果によりTHzイメージ情報をプローブ光に転写
共軸配置
分光イメージングのためには時間遅延走査が必要
点計測から2Dイメージ計測へ
食中植物のTHzムービー
（栃木ニコンHPより）
ref) Q. Wu et al, APL 69, pp.1026-1028 (1996).
実時間で２次元透過イメージング

## Slide 44: Phase Matching Condition in optical rectification
g
THz
c
n
n
f
c
l
-
=
2
k(w+W) - k(w) - k(W) = 0
Coherent length:
optical Index of group velocity
refractive index in THz region
=
Nagai et al, APL. 85, 3974 (2004).
Phase matching is satisfied
near the bandgap
Multi-photon absorption in nonlinaer crystal disturbs intense excitation pulse incidnece
P
Notes: 44