## Slide 1: “High-precision frequency measurements in the THz spectral region using an unstabilized femtosecond laser” 「非安定化フェムト秒レーザーを用いたテラヘルツ領域での高精度周波数測定」 Heiko Füser, Rolf Judaschke, and Mark Bieler Applied Physics Letters 99,121111(2011) 宿題
2012/7/3 B4 林建太

## Slide 2: 目次
従来法(光干渉計測、ヘテロダイン検出法)
CW-THz光源
mがわからないとき
瞬間周波数の測定
ヒルベルト変換を含めた図２の説明
図３の補正について

## Slide 3: 干渉計測
固定ミラー、移動ミラーで反射した被測定電磁波の干渉縞を検出
この干渉縞を既知周波数をもつ周波数安定化レーザー光源などと比較して周波数を測定
問題
周波数確度(干渉計測の不確定性依存)に制限
検出器の熱揺らぎを抑制するため極低温冷却が必要

## Slide 4: ヘテロダイン干渉計
被測定波と局部発振器からのLO信号をミキシングし、発生したビート信号から周波数を求める手法
問題
THz帯で安定な局部発振器の不足
熱雑音を抑制するためにミキサーに冷却装置が必要
応答周波数も1THz程度が限界

## Slide 5: CW-THz光源
シンセサイザーの出力を周波数逓倍器で6逓倍することで75~110GHzの放射が可能
発振
(15GHz)
BPF
(45GHz)
AMP
BPF
(90GHz)
減衰回路
出力
(90GHz)
3遁倍
2遁倍

## Slide 6: THzコムを用いたCW-THz絶対周波数測定
PC-THzコムが生成されたPCA内にCW-THz波を入射
ビート信号の周波数 fb=|m・f－fx|
ここで、共振器長をわずかに変化(f+δf)させるとビート周波数はfb+δfbに変化する
mδf=δfb
これによりmが決まるので絶対周波数が測定できる
(周波数精度10-11)

## Slide 7: ヒルベルト変換
ヒルベルト変換とは、振幅特性は周波数によらず一定で、位相特性は正の周波数領域では位相が π/2 遅れ、負の周波数領域では位相が π/2 進むようなフィルタ

## Slide 8: 瞬間周波数の測定
ヒルベルト変換を行う
ビート信号の瞬間周波数
fi,beat=1/(2)darg[z(t)]/dt
繰り返し周波数の瞬間周波数
fi,rep=|fi,beat－fLO|/n

## Slide 9: ヒルベルト変換を含めた図２の説明
ビート信号の瞬間周波数
fi,beat=1/(2)darg[z(t)]/dt
fb,rep=|n・frep－fLO|より
繰り返し周波数の瞬間周波数
fi,rep=|fi,beat－fLO|/n

## Slide 10: テラヘルツビート信号の補正
ヒルベルト変換
位相の算出
THzビート信号の瞬間周波数
fi,THzbeat=1/(2)darg[z(t)]/dt