## Slide 1: 第1章 光学の基礎
輪講 B4 厚田 耕佑

## Slide 2
光についての原則
  光は直進する
  光束は直接見えない
  光の進路は可逆的である
  光の反射
  光の屈折

## Slide 3
① 光は直進する
「真空中を伝播する光は直進する」
⇒ 均質、等方性物質中では光が直進する
光線：光が直進する有様を表現したモデル

## Slide 4
② 光束は直接見えない
真空中、無塵埃の空間内では側方から
光ビームは直接見えない
⇒ 塵埃粒子などによる散乱光を見ている
③ 光の進路は可逆的である
「こちらから見えるところからは、向こうからもこちらを見られる」
可逆的
偏光板：光を一定方向に実現可能

## Slide 5
④ 光の反射
「反射の法則」
入射角 = 反射角
反射率と入射角の関係
空気→ガラス
ガラス→空気
屈折も起こる

## Slide 6
④ 光の反射
・平面鏡による像 → 虚像
・2枚の鏡による多重反射
物体から射出された光線が鏡で反射し、すべての光線が、あたかもそれぞれの点から射出されているように見える。
→虚像の位置に実物の像は出来ない
2枚の平面鏡の成す角とすると像の数nは..

## Slide 7
④ 光の反射
凹面鏡
凸面鏡
実像を作ることが可能
平行光線を照射すると…
光線が1点に集まる
これを利用すると
光線が1点から発散するように見える
可逆性より逆のことも行うことが可能

## Slide 8
⑤ 光の屈折
「スネルの法則」
= 空気中の光の速さ / 水中の光の速さ
特定の物質では
真空中の光速度cとその物質中の光速度の比から
屈折の模式モデル
これを利用すると
任意の2物質A,Bに対してのそれぞれの光速度の比から

## Slide 9
⑤ 光の屈折
光路長 : 光が物質中で距離d進むのと同じ時間に
真空中を進行する距離のこと
全反射 : 現実に全ての光エネルギーが損失なしに反射 ⇒ 光ファイバー
より
光路長
ある入射角より大きくなる
と屈折が起こらなくなる
全反射
この時の入射角を臨界角という
臨界角は またはを
スネルの法則に適用して