## Slide 1: H25前期雑誌会宿題 SHG顕微鏡の再生医療への応用
6/5 長谷

## Slide 2: 雑誌会宿題
細胞が硬さをどう感じるか
SHG 顕微鏡が再生医療に応用され出したのはいつごろか
各手法の比較, 培養細胞の観点で特有の何かあるか
ColⅠと ColⅤの構造について
格子ベクトルについてわかりやすく
キトサン・MSC 培養システムの用途

## Slide 3: 細胞が硬さをどう感じるか
足場の硬さと分化誘導の関係
再生医用の製造工程
力覚
（メカノセンサー）
を持つ
１）細胞接着部位（焦点接着斑）
２）ストレスファイバ
３）細胞膜のチャネル，レセプタ
細胞が接着する足場が
分化にとって重要
細胞
どの部位にあるのか？
・焦点接着班
内部：細胞骨格
外部：細胞外マトリックス
外力により細胞骨格や
接着構造が変化

## Slide 4: SHG 顕微鏡が再生医療に応用され出したのはいつごろか
1957 共焦点レーザー顕微鏡(M.Minsky)：論文は無く、特許のみ取得）
1974 第2高調波発生顕微鏡(R.Hellwarth)：最初の非線形顕微鏡
1982 コヒーレント反ストークスラマン散乱顕微鏡(M.D.Duncan)
1990 ２光子励起蛍光顕微鏡(W.Denk)：バイオでよく用いられている
1997 第３高調波発生顕微鏡(Y.Barad)
2006 誘導パラメトリック発光顕微鏡(K.Isobe)：現在まだ実用例は示せていない
2008 誘導ラマン散乱顕微鏡(C.W.Freudiger)：ラマン散乱の高感度化
Zoumiらが2光子＋SHGを組み合わせることにより細胞−細胞外
マトリックスの相互作用を観察
Leeらが再生医療に応用 → 足場（PGA）からの多光子蛍光と
幹細胞から分化した骨芽細胞から産生する細胞外マトリックス
からのSHGを観察
レーザー顕微鏡の歴史

## Slide 5
各手法の比較, 培養細胞の観点で特有の何かあるか
Nicon社 細胞培養観察装置
・環境変化，容器の揺れによる
細胞へのストレスを低減
・観察位置の再現性
求められるもの
・非破壊
・非染色
・3D
培養から観察までを
安定した環境で行う
装置構成
従来法
・位相差顕微鏡が広く使われている
・ヒストロジー

## Slide 6: ColⅠと ColⅤの構造について
（1）分子中央には約1,000残基のアミノ酸からなるらせん領域
（2）その両端に10～30残基程度の非らせん領域
（3）らせん領域ではグリシン（Gly）が必ず3残基ごとにある
Gly-Xaa-Yaa 配列が約330回以上繰り返す
α鎖の共通点

## Slide 7: 格子ベクトルについてわかりやすく
位相整合条件は Δk+K=0
K
kω
kω
k2ω
Δkf=K-(k2ω-2kω)
Forward SHG
コラーゲン分子
コラーゲン→規則正しい配列
格子ベクトルKが影響する
☆擬似位相整合条件が適用
コラーゲンからのFSHG vs BSHG
☆擬似位相整合
媒質を伝搬する波数kの波→回折によりK変化
入射波と散乱波の波数ベクトルの差が
格子ベクトルに等しい時に強め合う
ラウエの条件
格子ベクトルK=2π/a
K
kω
kω
k2ω
Δkb=K-(k2ω+2kω)
Backward SHG
k2ω

## Slide 8: キトサン・MSC 培養システムの用途
キトサン・・・生体由来，細胞接着性良，弾力性良，ハイドロキシアパタイト構造を形成可能
整形，歯科用材料として利用化と考えられている