## Slide 1: Phase-locking the quantum cascade laser to the femtosecond laser
H25.5.15
M1 林 建太

## Slide 2: イントロダクション
量子カスケードレーザー
→半導体中のバンド構造の制御によって, 中赤外からテラヘルツ領域の広い範囲で任意の周波数を発振可能
利点
小型, 高出力, 室温動作可能
ガス分光,
イメージング用光源として注目されている
Notes: 中赤外ではガス分光
テラヘルツではイメージング

## Slide 3: イントロダクション
しかし・・・
フリーランニング量子カスケードレーザーの線幅は数メガ～数ギガヘルツ
ガス分光などに利用する場合, もっと狭い発振線幅が求められる

## Slide 4
そこで・・・
非常に安定した繰り返し周波数を持つレーザーと位相同期
⇒量子カスケードレーザーの周波数揺らぎが抑えられ, 発振線幅の狭窄化ができる
これによりガス分光などのアプリケーションとして利用可能になる

## Slide 5: 紹介論文
M. Ravaro, V. Jagtap, G. Santarelli, C. Sirtori, L. H. Li, S. P. Khanna, E. H. Linfield, and S. Barbieri. ”Continuous-wave coherent imaging with terahertz quantum cascade lasers using electro-optic harmonic sampling”. APPLIED PHYSICS LETTERS 102, 091107 (2013)
I. Galli, M. Siciliani de Cumis, F. Cappelli, S. Bartalini, D. Mazzotti, S. Borri, A. Montori, N. Akikusa, M. Yamanishi, G. Giusfredi, P. Cancio, and P. De Natale. ”Comb-assisted subkilohertz linewidth quantum cascade laser for high-precision mid-infrared spectroscopy”. APPLIED PHYSICS LETTERS 102, 121117 (2013)
S. Barbieri, M. Ravaro, P. Gellie, G. Santarelli, C. Manquest, C. Sirtori, S. P. Khanna, E. H. Linfield and A. G. Davies. ”Coherent sampling of active mode-locked terahertz quantum cascade lasers and frequency synthesis”. NATURE PHOTONICS 5, 306-313 (2011)

## Slide 6: M. Ravaro, V. Jagtap, G. Santarelli, C. Sirtori, L. H. Li, S. P. Khanna, E. H. Linfield, and S. Barbieri Continuous-wave coherent imaging with terahertz quantum cascade lasers using electro-optic harmonic sampling 「電気光学高調波サンプリングを使用したテラヘルツ量子カスケードレーザーのCWコヒーレントイメージ」 APPLIED PHYSICS LETTERS 102, 091107 (2013)

## Slide 7: イントロダクション
THz-QCLは数kHzの量子ノイズ限界線幅を持つ
それにより線拡がりや周波数ドリフトが発生
フェムト秒レーザーの繰り返し周波数と位相同期することでTHz-QCLを安定化
→本論文ではイメージングを行っている

## Slide 8: セットアップ
THz-QCL
出力 約2mW (2.5THz)
フェムト秒ファイバー
レーザー
中心波長 780nm
繰り返し周波数 ~250MHz
Notes: QCL
液体ヘリウムクライオスタットで20Kに安定化, 1.49Aの定電流
THzパワーメーターで測定

## Slide 9: 実験結果
スペアナ (RBW10Hz) THzパワー250μWでのEO1における位相同期ビート信号
スペアナ (RBW1Hz) でEO2の出力
(パワーはA4の紙を重ね60μW~10pWとする)
→検出限界THzパワーは3pW

## Slide 10: 実験結果
10セントユーロコインのイメージ
スキャン速度2.2mm/s, 送り100μm,
ロックイン時間30ms, ダイナミックレンジ60dB
Notes: スキャンの速さ2.2mm/s, 100μm送り

## Slide 11: まとめ
フェムト秒レーザーコムとTHz-QCLの位相同期, コヒーレントイメージングを行った
3pW/Hzのノイズ検出限界を得た

## Slide 12: I. Galli, M. Siciliani de Cumis, F. Cappelli, S. Bartalini, D. Mazzotti, S. Borri, A. Montori, N. Akikusa, M. Yamanishi, G. Giusfredi, P. Cancio, and P. De Natale Comb-assisted subkilohertz linewidth quantum cascade laser for high-precision mid-infrared spectroscopy 「高精度中赤外分光法のためのコムアシスト型サブkHz線幅の量子カスケードレーザー」 APPLIED PHYSICS LETTERS 102, 121117 (2013)

## Slide 13: イントロダクション
フリーランニング中赤外QCLでは数MHzの線幅
分子の吸収線に中赤外QCLを周波数同期
→QCLの絶対周波数が決まる
→線幅の狭窄化

## Slide 14: セットアップ
DFG(差周波発生)
Nd:YAGレーザー(1064nm), ECDL(854nm)
QCL(中赤外)
出力 5mW (4.3μm)
温度 283K
電流 710mA

## Slide 15: 実験結果
FFTスペアナで得られたビート信号
→位相同期がかかっている

## Slide 16: 実験結果
周波数ノイズのパワースペクトル密度
250kHzの同期バンド幅
Notes: 周波数10kHzまでに4ケタ周波数ノイズ減少

## Slide 17: 実験結果
ロックイン時間 10ms, チョッパー周波数616Hz, 50kHzステップで60MHzスキャン
CO2ガス圧力 2~27Pa

## Slide 18: まとめ
本稿では, 中赤外QCLとOFCSでリファレンスしたDFGの位相同期を行った
→0.56radの位相雑音での250kHzのバンド幅は, サブkHz線幅のQCL放射をもたらす

## Slide 19: S. Barbieri, M. Ravaro, P. Gellie, G. Santarelli, C. Manquest, C. Sirtori, S. P. Khanna, E. H. Linfield and A. G. Davies Coherent sampling of active mode-locked terahertz quantum cascade lasers and frequency synthesis 「アクティブモード同期THz-QCLのコヒーレントサンプリングと周波数合成」 NATURE PHOTONICS 5, 306-313 (2011)

## Slide 20: イントロダクション
インジェクションロック・・・もともとCWの技術
⇒パルスのTHz-QCLに用いて位相同期を行う
線幅の狭窄化を確認する

## Slide 21: 原理
フーリエ変換
c. ダウンコンバートTHzパルス列
Notes: e. ローパスフィルターでモードを選択している

## Slide 22: セットアップ
フェムト秒ファイバーレーザー
波長775nm, パルス幅100fs, 繰り返し周波数96.513MHz, 平均出力50mW
THz-QCL
パルスの繰り返し周波数13.3GHz, キャリア周波数2.5THz
Notes: 20Kでキープ

## Slide 23: THz-QCL 電気-光学特性
(a) 電圧-電流特性(黒線)と出力-電流特性(緑線)
(b)1.24Aの時のスペクトル
(c) 1.35Aの時のスペクトル
(d) RF-1のパワーを+10dBm
図b~d. FT-IRスペクトルメーターに
よって測定(スペクトル分解能7.5GHz)
Notes: (d)において10FPモードのスペクトルが得られ, それぞれRF-1の周波数間隔となっているためRF-1とQCLはインジェクションロックされたといえる

## Slide 24: 実験結果
スペアナ (RBW100kHz, スイープ時間5.5ms)
(b) Max-Hold ON
→位相同期がかかっていない
(c) と の位相同期もする
→完全な位相同期
Notes: QCL(20K, 1.35A)
RF-1による変調→パワー+10dBm, 周波数13.321794GHz
繰り返し周波数(RF-2)は96.513MHz

## Slide 25: 実験結果
L0~L5の正規化スペクトル(RBW1Hz)を示す
L0から離れると位相ノイズが増加
その増加が赤線の理論直線と一致
→OCLとRF-1のインジェクションロックが証明

## Slide 26: 実験結果
時間スペクトル
周波数スペクトル
強度スペクトル
Notes: 時間波形

## Slide 27: まとめ
RF-1とTHz-QCLをインジェクションロック
THz-QCL, RF-3とフェムト秒ファイバーレーザーの繰り返し周波数の位相同期
このシステムは分光や, イメージングの
アプリケーションとして期待される
Notes: このシステムは分光や, イメージングのアプリとして期待される

## Slide 28: 全体のまとめ
フェムト秒レーザーの繰り返し周波数とQCLの位相同期だけではなく, インジェクションロックという概念を紹介した
これによりQCLの安定化, 線幅の狭窄化を達成した