## Slide 1: Injection-locking of terahertz quantum cascade lasers
H25年度 後期雑誌会
M1 林 建太

## Slide 2: イントロダクション
量子カスケードレーザー
→半導体中のバンド構造の制御によって, 中赤外からテラヘルツ領域の広い範囲で任意の周波数を発振可能
利点
小型, 高出力, 室温動作可能
ガス分光
イメージング用光源として注目されている
Notes: 中赤外ではガス分光
テラヘルツではイメージング

## Slide 3: イントロダクション
しかし・・・
フリーランニング量子カスケードレーザーの線幅は数メガ～数ギガヘルツ
ガス分光などに利用する場合, もっと狭い発振線幅が求められる

## Slide 4
インジェクションロック
非常に安定した信号を注入(インジェクション)し，同期させる
⇒量子カスケードレーザーの周波数揺らぎが抑えられ, 線幅の狭窄化ができる (注入信号に依存)
これによりガス分光などのアプリケーションとして利用可能になる

## Slide 5: 紹介論文
M. H. Zadeh and K. J. Vahala, “Observation of injection locking in an optomechanical rf oscillator”. APPLIED PHYSICS LETTERS, 93, 191115 (2008)
P. Gellie, S. Barbieri, J. Lampin, P. Filloux, C. Manquest, C. Sirtori, I. Sagnes, S. P. Khanna, E. H. Linfield, A. G. Davies, H. Beere and D. Ritchie, ” Injection-locking of terahertz quantum cascade lasers up to 35GHz using RF amplitude modulation”. OPTICS EXPRESS, 18, 20799-20816 (2010)
C. Wang, F. Grillot, V. Kovanis, J. Bodyfelt and J. Even, ” Modulation properties of optically injection-locked quantum cascade lasers”. OPTICS LETTERS, 38, 1975-1977 (2013)

## Slide 6: M. H. Zadeh and K. J. Vahala, “Observation of injection locking in an optomechanical rf oscillator” APPLIED PHYSICS LETTERS, 93, 191115 (2008)

## Slide 7: イントロダクション
インジェクションロックの技術をRF-OMOに用いる
これにより無線通信などの分野に応用が期待
本論文では
→インジェクションロックを使用して，OMOの発振周波数と位相をロック

## Slide 8: セットアップ
注入信号finjの振幅が十分大きい
発振周波数fOMOに近い
→インジェクションロックされる
OMO (opto-mechanical oscillator)
共振器の片側にバネがあり，その機械的振動数によって変調される
Notes: マッハツェンダー変調器によって変調

## Slide 9: 実験結果
(a) 注入している時としていない時のRFスペクトル
(b) finjのスイープによってfOMOを調節可能
OMO信号とRF信号のインジェクションロックを確認

## Slide 10: 実験結果
異なる2つのOMOにおいて，Ainj/AOMOとロック範囲の関係
実線は計算によって求められた理論値
AOMOに対してAinjを大きくしていくとロック範囲が拡大
計算によって求まった理論値と実験値が一致
Notes: 線幅が太い方がロック範囲は大きくなる

## Slide 11: 実験結果
(a) fOMO-finjと位相差の関係
(fOMO=13.8MHz, 線幅55kHz, Ainj/AOMO=0.36)
(b) インジェクションロックした時としていない時の位相差
fOMO-finjを調節することにより位相差も調節可能

## Slide 12: 実験結果
0.01-10kHzにおいて検出された位相ノイズ
10-1000kHzにおいて検出された位相ノイズ
→位相ノイズの大きさがAinj/AOMOに比例している

## Slide 13: まとめ
本稿では, OMOの位相と周波数をロックする手法としてインジェクションロック技術を紹介した
→インジェクションロック範囲や位相差，位相ノイズを測定条件を変化させながら取得した

## Slide 14: P. Gellie, S. Barbieri, J. Lampin, P. Filloux, C. Manquest, C. Sirtori, I. Sagnes, S. P. Khanna, E. H. Linfield, A. G. Davies, H. Beere and D. Ritchie, ”Injection-locking of terahertz quantum cascade lasers up to 35GHz using RF amplitude modulation” OPTICS EXPRESS, 18, 20799-20816 (2010)

## Slide 15: イントロダクション
THz-QCLの開発が進み，比較的安価で性能の良い市販品や自作のQCLが数多く登場
インジェクションロックによってさらに性能を向上させたい (周波数安定性，線幅)
本論文では
→2種類のTHz-QCLとRFシンセサイザーを
インジェクションロックして性能評価

## Slide 16: 基本特性 (金属導波管型)
電流-電圧特性と電流-出力特性
電流150mAの時の
スペクトル波形
→フーリエ変換分光計を
用いて測定

## Slide 17: 実験装置 (金属導波管型)
金属導波路を用いたTHz-QCL
中心周波数2.2THzにおいてマルチモードで放射する

## Slide 18: 実験結果
RF信号は34.706GHz
RFパワーを上昇
→frt信号がRF信号に
引き寄せられ，
-1dBmでロックが確認

## Slide 19: 実験結果
RFパワーが-2dBm
スペアナのRBWを変化
赤線と青線が一致
→インジェクションロックを確認

## Slide 20: 動画(インジェクションロック)

## Slide 21: 実験結果
RFパワーとロック範囲の関係
→RFパワーが増加するとロック範囲も増加している
インジェクションロックの理論式と一致している
Notes: 赤線はフィッティング

## Slide 22: 基本特性 (単一プラズモン導波管型)
電流-電圧特性と
電流-出力特性
THz-QCLの
放射スペクトル
上:1.46A 下:1.15A
Notes: 15mW

## Slide 23: 実験装置 (単一プラズモン導波管型)
赤線と青線の一致により，インジェクションロックが確認
(b) RFパワーを0dBm
(c) ホールド機能を使用, 10s
→ランダムドリフトの影響
Notes: ランダムドリフトが原因

## Slide 24: 実験結果
RF信号 (6dBm) をスイープして得られた結果
赤がRF信号，黒がfrtの信号
結果より，インジェクションロックの範囲は13.288GHz~13.322GHzと分かる

## Slide 25: 実験結果
それぞれの電流値におけるRF信号パワーとインジェクションロック範囲の関係

## Slide 26: 実験結果
RF信号10.042GHz(6dBm)と10.098GHz(14dBm)でインジェクションロックした時の時間波形とスペクトル波形
右側はロック範囲ギリギリに調節
右側(ロック範囲の端)
→スペクトル 線幅が
太くなっている

## Slide 27: まとめ
金属導波管型と単一プラズモン導波管型のTHz-QCLを用いて，RF信号とのインジェクションロックを行った
ロック範囲において，位相ノイズや線幅はRFシンセサイザーに依存する

## Slide 28: C. Wang, F. Grillot, V. Kovanis, J. Bodyfelt, and J. Even, ”Modulation properties of optically injection-locked quantum cascade lasers” OPTICS LETTERS, 38, 1975-1977 (2013)

## Slide 29: イントロダクション
光インジェクションロック
レーザー発振器の性能向上のための技術
(周波数安定性の向上，線幅の狭窄化)
本論文では
→インジェクションロックされたTHz-QCLの特性評価をシミュレーションによって行う

## Slide 30: 原理
レート方程式
レーザー発振解析の基本式で，各エネルギー準位にあるキャリアの数の時間変化を表す
本実験では，各パラメーター (キャリア数，緩和時間，利得段数など) をレート方程式モデルに当てはめてデータを算出する

## Slide 31: 実験結果
インジェクション比と変調バンド幅の関係 (LEF=0.5)
インジェクション比を大きくすると，変調帯域幅が広がっている
インジェクション比を大きくしすぎると
変調帯域幅が飽和
Notes: フリーランのQCLはフラットなIM応答を示す．離調ゼロの場合

## Slide 32: 実験結果
離調周波数と変調バンド幅の関係(LEF=0.5)
離調がゼロでないとIM応答にピークが見られる
離調周波数を大きくすると変調帯域幅が拡大

## Slide 33: 実験結果
THz-QCLの利得段の数を変化(20~40)
利得段数の増加でキャリア数，電流閾値の減少
利得段数の変化はQCLの定常状態特性に影響

## Slide 34: まとめ
光インジェクションロックしたQCLにおいて分岐マップと変調応答の理論解析を行った
→様々な条件からロック範囲が変化することが分かった
光インジェクションロックの実験によって
QCLの更なる性能向上が可能であると考えられる

## Slide 35: 全体のまとめ
インジェクションロックという手法を紹介した
これによりTHz-QCLなどの周波数安定化, 線幅の狭窄化を達成した

## Slide 36: 実験結果
フリーランOMOのスペクトル(黒線)
2×fOMO, fOMO/2の信号でロックした時のスペクトル(グレー線)
2×fOMO, fOMO/2においても
インジェクションロックは可能

## Slide 37: 実験結果
RF信号 (5dBm) を100MHzから26GHzまでスイープ
QCLの放射スペクトル
電流値は1.34A
RF信号なし (青色)，RF信号 20dBmでロック範囲 (赤色)，範囲外 (緑色)
Notes: ピークはインピーダンス整合の効果
モードの数が急激に増える→位相まで同期している

## Slide 38: 実験結果
LEFの値を変化させた時のインジェクション比と離調の関係
LEF=0では左右対称，それ以外では非対称
LEF値の増加によって安定したロック範囲が拡大