## Slide 1: Improved sensitivity of terahertz detection by GaAs photoconductive antennas excited at 1560 nm 「低温成長GaAs光伝導アンテナの1.5µm帯光励起における感度改善」
T.Kataoka, K.Kajikawa, J.Kitagawa, Y.Kadoya, and Y.Takemura,
Appl. Phys. Lett. 97, 201110 (2010)
2013/11/17
B4 小倉 隆志
Notes: 廣島大学 量子光学物性研究室

## Slide 2: 研究背景
1.5µm光で直接励起可能なTHz発生・検出素子が求められる
THz波検出に用いられる光源の変化
モード同期ファイバーレーザー 波長1550nm
特長：低コスト 小型 ロバスト フレキシブル
非線形光学結晶による波長変換が必要
ファイバーの特長を最大限活用していない

## Slide 3: 従来研究
LT-GaAs-PCA
対応波長867nm(1.43eV)
抵抗率
LT-InGaAs-PCA
対応波長1560nm(0.74eV)
抵抗率
1.5µm光に対応
GaAsに比べ
抵抗率が3～4桁小さい
抵抗率小=暗電流大
→ノイズの増加，SN比低下
1.5µm光に対応していない
過去に1.5µm光励起による
THz検波の報告
780µm光励起に比べ
信号振幅が1桁小さい

## Slide 4: 論文の主旨
本論文では，抵抗率の大きいLT-GaAs-PCAを用い
ダイポール型のアンテナ素子を改良し
励起光スポットサイズを小さくすることで
一桁の検出感度向上
50dBのSN比(入射パワー9.5mW)
1.5µm帯光励起のメカニズム

## Slide 5: 光伝導アンテナ(THz検出)
平行伝送経路
アンテナ
レーザー
スポット
フォトキャリア
THz pulse
光伝導電流
fs
パルス
光伝導膜
(半導体)

## Slide 6: 実験装置 光伝導アンテナ
（ギャップ幅）
（ギャップ長さ）
(ビームスポット直径)
Notes: ビームスポット直径はナイフエッジ法による測定

## Slide 7: 実験装置 THz-TDS
ファイバー
レーザー-
IMRA製 B-200
MHz
nm
fs
BS
LiNbO3
Time delay
ロックインアンプ
THz emitter
THz detector
LTG GaAs
Bias of 30V
Excitation of 5mW
LTG GaAs
ギャップ長さ LG[μm]
励起光直径 DS[μm]
Notes: LiNbO3
非線形光学結晶 リチウムナイオベート ニオブ酸リチウム

## Slide 8: 実験結果 THz-TDS
最大振幅5mA←従来法と同等
SN比50dB

## Slide 9: 最大振幅のスポット径依存性
スポット径小
→最大振幅大
同じギャップ長さLG=1.5µmの時，
スポット径が大きい方が最大振幅大
ギャップ長さとスポット径には最適な組み合わせがある
実験結果
注：図中数字はギャップ長LG
Notes: 数字は
スポット径が短いほど THzの最大振幅は大きくなる

## Slide 10: 入射パワー依存性
励起光パワーの1.35乗に比例
Notes: テラヘルツ振幅
コンダクタンス 縦軸ジーメンス インピーダンスの逆数の実数部 電気伝導度 電気抵抗の逆数
電気抵抗率 Ωm
電気伝導率 S/m
1.5/2.7の組み合わせが良い

## Slide 11: 2光子吸収
2光子吸収による吸収は強度の2乗に比例
2光子吸収過程
励起準位
仮想准位
基底準位
2光子吸収における吸収断面積σは入射波の強度に依存
σ(2)は2 光子吸収を記述する係数
Notes: ここでσ(2)は2 光子吸収を記述する係数である（線形なシステムでは吸収は光強度に依存し
ないことに注意）。原子の遷移確率は吸収断面積に単位時間、単位面積当たりに入射する光
子数をかけたものなので、したがって、2 光子吸収による原子の遷移確率Ｒは

## Slide 12: 入射パワー依存性@2013年秋季応物
広範囲な励起パワー
バイアス0.1V→10V
変更点
低い励起光パワー
→1乗則
0.1mWから数mW
→線形応答の飽和
高い励起光パワー
→2光子吸収(2乗則)
実験結果

## Slide 13: ノイズの入射パワー依存性
ノイズレベルは
励起光パワー
ギャップ長さ
スポット径
に依存しない
ノイズはアンプノイズが支配的
LTG GaAsPCAのノイズはとても小さい
最大の利点！
実験結果

## Slide 14: まとめ
LTG GaAsPCAのスポット径とギャップ長を適切に変更することよって，
・780µm光励起の検出感度を1桁向上
・50dBのSN比(入射パワー9.5mW)
さらに、
・PCAノイズの入射パワー依存性
・フォトキャリア生成過程の解明