## Slide 1: アダプティブ・サンンプリング式デュアルTHzコム分光法
市川 竜嗣1，○謝 宜達1,2，稲場 肇2,3，美濃島 薫2,4，安井 武史1,2
徳島大1，JST-ERATO2，産総研3，電通大4
第75回応用物理学会秋季学術講演会
19p-C6-15
2014/09/19@北海道大学
1

## Slide 2: THz 指紋スペクトル
揮発性有機化合物(VOC)
大気分子のTHz吸収スペクトル
①広帯域スペクトル
②高いスペクトル確度
③高いスペクトル分解能を
兼ね備えたTHz分光法が必要
2
散乱微粒子の散乱による影響が小さい
THz波長 >> 粒子径
散乱微粒子混在ガスでも分析可能
散乱微粒子混在ガスのin situ分析
・燃焼過程（煙・スス混在）
・VOCガス（エアロゾル混在）
ターゲット
Notes: 2

## Slide 3: 光コムとTHzコム
時間領域
周波数領域
光領域やTHz領域における超精密周波数ものさし
（数万〜数十万本に及ぶ狭線幅CWレーザー光が等間隔で並んだ集合体）
（単純性, 広帯域選択性, 高スペクトル純度, 周波数逓倍性）
3
t = 1/frep
t = 1/frep

## Slide 4: 非同期光サンプリング式THz-TDS (ASOPS-THz-TDS)
ref) Appl. Phys. Lett. 87, 061101 (2005).
THzパルスとプローブパルスの重なる
タイミングが各パルス毎に自動的にシフト
s
Δfrep＝ frep1 - frep2
ピコ秒オーダー（周期1/frep1）のTHzパルスをマイクロ秒オーダー（周期1/Df）までスケール拡大
・機械式時間遅延走査が不要 ・任意の測定時間窓を設定可能
・高速測定（スキャンレートfrep ）
時間スケール拡大率M=frep1/Dfrep
重なるタイミング
1/frep1
1/frep2
4

## Slide 5
しかし、タイミング・ジッターの影響で、
時間軸の線形性が保てなくなる
従来のASOPS-THz-TDSを用いた場合、
モード同期周波数の安定化制御が必要
もし、フリーランニング・レーザーを用いることができれば、その利用範囲を大きく拡大することが可能
5

## Slide 6
アダプティブ・サンプリング
歪んだままの時間波形
提案手法
(アダプティブ・サンプリング)
従来法
(コンスタント・サンプリング)
時間軸の歪みが
補償できる!!
時間軸が歪んだTHzパルス列
コンスタント・クロック
アダプティブ・クロック
ASOPS-THz-TDS
信号
取得する
時間波形
データ収集
のタイミング
Ref) T. Ideguchi, Nat. Comm., 5, 3375 (2014).
時間軸が歪んだTHzパルス列
6
揺らぎを反映する
レーザーの揺らぎを反映するアダプティブ・クロックはコム間ビート信号から生成できる

## Slide 7: コム間ビート信号の抽出
0
MHz
frep1
frep2
frep1 - fbeat1
frep2 - fbeat2
MHz
0
LPF
Ref) Shuko Yokoyama et al., Optics Express, Vol. 16, Issue 17, pp. 13052-13061 (2008)
コム間ビート信号
mDfrep
THz
THz
fCW
0
0
PC-THz コム1
PC-THz コム2
mfrep1
fCW
mfrep2
fbeat1=fcw-mfrep1
fbeat2=fcw-mfrep2
7

## Slide 8: 実験装置①アダプティブ・クロック
コム間ビート信号＠0.1THz
8

## Slide 9: 実験装置②デュアルTHzコム分光装置
9

## Slide 10: 実験結果① 電場時間波形
Δfrep：50 Hz, 積算回数：10000, サンプリング・レート：2 MHz
アダプティブ・クロック
frep1 & frep2フリーランニング
（提案手法）
コンスタント・クロック
frep1 & frep2 独立制御
（従来法）
コンスタント・クロック
frep1& frep2 フリーランニング
10
信号消滅
ピークが不安定
ピークが一定
Time [ns]
Electric field [a. u.]
Electric field [a. u.]
Electric field [a. u.]

## Slide 11: 実験結果② THzコム・スペクトル
Frequency [THz]
noise floor
frep
Amplitude [a.u.]
noise floor
frep
コンスタント・クロック
frep1 & frep2 独立制御（従来法）
アダプティブ・クロック
frep1 & frep2フリーランニング
11

## Slide 12: 実験結果③ ガス分光への応用
アセトニトリル (CH3CN)
  VOCガスの一種、星間分子
  対称コマ型分子
  回転遷移による吸収線が回転係数(B=9.2GHz)2倍で等間隔に現れる
Frequency [THz]
18.4 GHz
18.4 GHz
アダプティブ・クロック
frep1 & frep2フリーランニング
NASA database
コンスタント・クロック
frep1 & frep2 独立制御（従来法）
Frequency [THz]
12

## Slide 13: まとめ
アダプティブ・サンプリング法を適用することにより、フリーランニング・レーザーでもデュアルTHzコム分光法可能である
アセトニトリル・ガスによる等間隔な吸収線を観測し、従来法と同等な性能を有すると考えられる
13

## Slide 14
どうやって、THzコムを観測する?
時間窓拡大型THz-TDS
従来のTHz-TDS (機械式時間遅延走査)
Electric field
Time
THz pulse train
Time window
F.T.
Frequency
Amplitude
Comb spectrum
Electric field
Time
Frequency
Amplitude
Time window
F.T.
Continuous spectrum
1/frep
1/frep
frep
4

## Slide 15: タイミング・ジッターの影響
F.T.
THz 領域
RF 領域 (ASOPSの信号)
Frequency
Time
時間スケールの拡大
Time
Electric field
Frequency
[MHz]
Amplitude
Time
Electric field
Amplitude
Frequency
[THz]
×
時間拡大率M:
frep1/Dfrep
線形性が保てなくなる!
周波数軸が
歪む!!
計測したTHzスペクトル分解能と確度は周波数軸の歪みに制限される
7
周波数の校正
時間軸の歪みを補正することができれば、デュアルTHzコム分光法が可能になる
Notes: 例えばASOPSの場合はこうなります。

## Slide 16: エアロゾル（線香煙）透過測定
可視光レーザー：632nm
THz計測条件：計測時間：1s、時間窓：1ns、差周波：50Hz

## Slide 17: エアロゾル（線香煙）透過測定
可視光レーザー：632nm
THz計測条件：計測時間：1s、時間窓：1ns、差周波：50Hz
注入開始
Noise floor
煙の影響により、信号強度が急速にノイズレベル以下になる
エアロゾルの影響を受けることなく、
THzスペクトルの取得が実時間で可能

## Slide 18
Dual THz comb spectroscopy
Frequency domain
Time domain
Ref) T. Yasui, et al, Appl. Phys. Lett., 88, 241104 (2006).
Ref) Y. -D. Hsieh, et al, Sci. Rep., 4, 3816 (2014)