デュアルTHzコムを用いたCW-THz波のリアルタイム絶対周波数計測

Real-Time Absolute Frequency Measurement of CW-THz Wave Based on Dual THz Comb

徳島大1,産総研2,JST-ERATO3,電通大4　○林建太1，稲場肇2,3，美濃島薫3,4，安井武史1,3

Univ. Tokushima1, AIST2, JST-ERATO3, UEC4  ○K. Hayashi1, H. Inaba2,3, K. Minoshima2,4, and T. Yasui1,2

E-mail: hayashi@femto.me.tokushima-u.ac.jp  	http://femto.me.tokushima-u.ac.jp/

周波数計測は，光波や電波領域における最も基本的な計測技術であるが，長らく未開拓電磁波領域とされたテラヘルツ帯（周波数0.1~10 THz, 波長30~3000 µm）では，室温環境で高精度計測することが困難であった．我々は，光伝導アンテナ (PCA) 内部にフォトキャリアのテラヘルツ周波数コム (PC-THzコム) を生成し，これとCW-THz波を光伝導ミキシングしてRF帯までビートダウンすることにより，室温環境で高精度周波数計測が可能なTHzコム参照型スペクトラム･アナライザー (THzスペアナ) に関する研究を行っている[1, 2]．しかし従来のTHzスペアナによる絶対周波数計測では，CW-THz波に最隣接したコムモード次数を決定するために，コム間隔 (= 繰り返し周波数) をシフトさせる前と後のビート周波数を計測する必要があり，この2ステップ計測がリアルタイム計測の障害となっていた．本講演では，コム間隔の異なる2つのPC-THzコムを用いてビート周波数を同時計測することにより，周波数が変動しているCW-THz波の絶対周波数をリアルタイムで決定した．さらに，ヒルベルト変換を用いて瞬時周波数を算出することにより[3]，絶対周波数計測の高速化を実現したので報告する．

測定原理を図1に示す．2台のフェムト秒ファイバーレーザー (中心波長1550 nm，パルス幅50 fs) のfrep1及びfrep2は，ルビジウム周波数標準を基準として，それぞれ100,000,000 Hz及び100,000,050 Hzで安定化制御されている．そのレーザー光をPCAに入射し，反対側からCW-THz波 (fTHz) を入射すると光伝導ミキシングにより電流ビート信号 (fbeat1, fbeat2) が生成される．これをカレント・プリアンプで増幅し，時間波形をデジタイザーで取得した．取得した信号は，PC内でヒルベルト変換され，それぞれの瞬時周波数が求まる．これらの値から次数mは，m = |fbeat1 - fbeat2| / |frep1 - frep2|で決定できるので，CW-THz波の絶対周波数は図の式を用いてリアルタイムで算出される．図2に，周波数逓倍器によって発生させたCW-THz波の絶対周波数計測結果を示す．±100Hz程度の微小変化だけでなく，モード・ホップのような大きな周波数変化 (+200 MHz, -400MHz) を与えた場合でも、正確なコムモード次数決定と絶対周波数算出がリアルタイムで実現出来ている．これにより，時々刻々と出力周波数が変化するようなCW-THz光源の周波数特性評価が可能になると考えられる．さらに今回の実験手法によって決定されたfTHzは，設定されたfTHzと10-13の精度で一致していた．

本研究は，（独）科学技術振興機構（JST）の研究成果展開事業【産学共創基礎基盤研究プログラム】の支援によって行われた．

Fig.1. Principle of measurement.                  Fig.2. Real time monitoring of CW-THz wave.

[1] Opt. Express 16, 13052 (2008).  [2] Opt. Express 17, 17034 (2009).  [3] Appl. Phys. Lett. 99, 121111 (2011).