## Slide 1: 雑誌会
H25前期雑誌会
5/22 市川

## Slide 2: 回折格子を用いた分散型赤外分光法
回折格子
検出器
特定の波長のみを検出
回折格子を回転させ
波長掃引を行う
回折格子の溝数により分解能が決まる
異なる次数の回折光をカットする必要がある
波長掃引を行うため、信号の利用効率が悪く、干渉波形は暗い
フーリエ変換赤外分光法

## Slide 3: フーリエ変換分光法（FT-IR）
干渉波形
フーリエ変換
スペクトル
光路長の変化量により分解能が決まる
波長掃引を行う必要がなく、分散型分光法に比べ測定時間が速い
多くの光量を効率よく検出器で取り込めるため、明るい干渉波形が得られる
ミラーを光軸に対して平行に動かしていき、空間軸の関数として干渉波形を得る。
光源
検出器
サンプル

## Slide 4: モード同期パルスレーザー

## Slide 5
デュアルコム分光法
わずかに異なる繰り返し周波数をもつ二つのレーザーのパルス間の遅延時間の変化により、時間軸の関数としてインターフェログラムを記録し、これをフーリエ変換して周波数軸のスペクトルを得る.
2Δf
3Δf
……
……
RF帯へダウンコンバート
Δf
１周期のデータ取得速度
フーリエ変換分光法との比較
・ データ取得速度が速い
・ 高い周波数分解能
・ 機械的遅延走査が不要
[THz]
[MHz]
Δf
2Δf
3Δf

## Slide 6: デュアルコム分光法の問題点
フリーランニングレーザーの周波数コムでは、frepやfceoが揺らいでいる
その結果、干渉波形において、
サンプリング間隔が揺らぎ（ frepに起因）、干渉波形の積算ができない（ fceoに起因）
時間波形では、
TrepやToptが揺らぐ

## Slide 7: デュアルコム分光法の問題点
フリーランニングレーザーの周波数コムでは、frepやfceoが揺らいでいる
スペクトル特性の低下
（周波数分解能の低下）
frep, fceoの揺らぎを抑制する必要がある
デュアルコム分光法において
キャリアの揺らぎは非常に重要
積算できない

## Slide 8: 従来のデュアルコム分光法
従来のデュアルコム分光法では、マイクロ波原子時計に二つのモード同期レーザーを安定化させていた
LASER1
LASER2
検出器
マイクロ波原子時計
しかし、
マイクロ波原子時計（10GHz）では、キャリアの変動（アト秒オーダー）の揺らぎを抑えれない
狭線幅のCWレーザー（数100THz）を用いて制御を行う

## Slide 9: イントロダクション
狭線幅のCWレーザーを2台用いてfrep と fceo を制御する
周波数コムの中から１本のコムを抜き出し制御を行う
コムの揺らぎを抑えたい
一つ目の手法
線幅1Hz級のCWレーザーと安定化
fceo
frep
狭線幅CWレーザーが必要
2つのCWレーザーとのビート
frep，fceo
それぞれ安定化

## Slide 10: 紹介論文
1. Jean-Daniel Deschenes, Philippe Giaccari, and Jerome Genest, “Optical referencing technique with CW lasers as intermediate oscillators for continuous full delay range frequency comb interferometry” OPTICS EXPRESS, Vol 18, No.22, 23358 (2010)
2. Naoya Kuse, Akira Ozawa, and Yohei Kobayashi, “Comb-Resolved Dual-Comb Spectroscopy Stabilized by Free-Running Continuous-Wave Lasers”, Applied Physics Express Vol.5, 112402 (2012).
3. Takuro Ideguchi, Antonin Poisson, Guy Guelachvili, Nathalie Picqué, Theodor W. Hänsch, “Adaptive real-time dual-comb spectroscopy”, arXiv : 1201.4177.

## Slide 11
1. Optical referencing technique with CW lasers as intermediate oscillators for continuous full delay range frequency comb interferometry
CWレーザーにコムを安定化させずに、測定後に変動を補正する
BP
BP
従来はバンドパスフィルターを用いて、複数のモードを取り出して制御していた。
1周期分計測できない
周波数領域
時間領域

## Slide 12: 従来の補正アルゴリズム
= Am(ΔTr(k))exp[ j2π( fm− fc1)ΔTr(k)]
バランス検出器の信号
r1d[k] = A1(ΔTr(k))exp[ j2π fc1ΔTr(k)+ jΔϕ(k)] (1)
r2d[k] = A2(ΔTr(k))exp[ j2π fc2ΔTr(k)+ jΔϕ(k)] (2)
smd[k] = Am(ΔTr(k))exp[ j2π fmΔTr(k)+ jΔϕ(k)]
バンドパスフィルター後の信号
アルゴリズム
位相の変動を除去

## Slide 13: 新手法
Menlo System レーザー
繰り返し周波数：100MHz
平均パワー：15mW
差周波（安定化）：100Hz
comb1とCW1のビート
comb2とCW1のビート
comb2とCW2のビート
comb1とCW2のビート

## Slide 14: 補正アルゴリズム
(3)
(4)
(5)
(6)
各ADCから得られる信号
(1)×(2) 式を行う
(7)
(8)
この信号から、先程の位相項を消す

## Slide 15: 実験結果
補正後の干渉波形 測定時間2ms
拡大

## Slide 16: 実験結果①
干渉波形をフーリエ変換して得られたシアン化水素の吸収スペクトル
RF帯において、0.6Hzの線幅が得られた

## Slide 17: 実権結果②
チャープFBGを用いると
パルスのピークパワーが下がり検出器の飽和がなくなる
チャープFBGを用いない場合、波形が歪んでいる
パルスが広がる

## Slide 18: まとめ①
補正アルゴリズムを用いて、CWレーザーにコムを安定化させずにデュアルコム分光法を行なった。
得られた干渉波形から位相変動を補正したため、絶対周波数は与えられない

## Slide 19
本論文では…
フリーランニングCWレーザーのみを用いて二つのコムを相対的に安定化させる
2. “Comb-Resolved Dual-Comb Spectroscopy Stabilized by Free-Running Continuous-Wave Lasers”
2台の狭線幅のCWレーザーによって安定化させていた
線幅1Hz級の狭線幅CWレーザーが必要
問題点
従来は…
複雑なデータ処理を必要としない

## Slide 20: 測定原理
CWレーザーと2台のファイバーレーザーとのビート周波数は、
とをミキシング
CWレーザーの項が消える
Comb 1
CWレーザー1
fbeat1
fceo
それぞれの発振器にフィードバック
二つのコムを相対的に安定化

## Slide 21: 測定原理
fbeat1をcomb1の励起電流（fceo1)にフィードバックし、comb2に安定化
comb1
fbeat1
fceo1
fceo2
fbeat2
fbeat2をcomb2の励起電流（fceo1)にフィードバックし、comb1に安定化
2本のコム間のビートが安定化しているため、2台のレーザーが相対的に安定化
comb2

## Slide 22: 測定原理
comb 1
comb2
fceo
2台のコムの相対同期

## Slide 23: 実験光学系
Comb1,2 : モード同期ファイバーレーザー
繰り返し周波数 : 200MHz
差周波：2.5kHz
CWレーザー：FBGレーザー
波長：1064，1080nm
平均パワー：0.1mW

## Slide 24: 測定結果
（a）モード同期レーザとフリーランニングCWレーザのRFビートスペクトル
（b）二つのRFビートをミキシングして得た2つのモード同期レーザ間のビート
（c）青い線はCWレーザとコムの RFビートのドリフト、赤い線はcomb1とcomb2のRFビート（d）1064 nmでの同期ビート信号（e）1080 nmでの同期ビート信号

## Slide 25: 測定結果
時間領域の干渉波形をフーリエ変換して得られたスペクトル（150ms）
コム間隔が差周波である縦モード

## Slide 26: まとめ②
フリーランニングCWレーザーを用いて、相対的に二つのモード同期レーザーを安定化し、デュアルコム分光法を行った。
２台のコムは全体で見ると揺らいでいるため、絶対周波数は与えられない

## Slide 27
3. “Adaptive real-time dual-comb spectroscopy”
2台の狭線幅のCWレーザーによって安定化させていた
1Hz程の狭線幅CWレーザーが必要
問題点
従来は…
本論文では…
フリーランニングCWレーザーのみを用い、位相同期をせずにデュアルコム分光法を行っている
複雑なデータ処理を必要としない
位相同期をしない

## Slide 28
CWレーザーと２台のファイバーレーザーとのビート周波数は、
とをミキシング
2台のコムの相対的な揺らぎ
この信号をさらにミキシング
・干渉信号とミキシング
・クロックとして利用
3. “Adaptive real-time dual-comb spectroscopy”
comb2
アダプティブサンプリング
fcw
frep1
frep2
comb1
fbeat1
fbeat2
fceo1
fceo2

## Slide 29: アダプティブサンプリングの測定原理
2台のレーザーの位相同期をせず、正確にサンプリングできる
従来法（コンスタントクロック）
アダプティブサンプリング

## Slide 30
実験系
繰り返し周波数 ：100MHz
差周波：350Hz
干渉信号とミキシング
クロックとして使用
（アダプティブクロック）

## Slide 31: 天然アセチレン分光スペクトル
コンスタントクロックを用いた場合は、サンプリングの揺らぎを補正できていない
fceo の影響
タイミングジッタの影響
（クロック）

## Slide 32: 実験結果
HITRANのデータベースから得たスペクトルとの残差は1.5%

## Slide 33: 天然アセチレンの分光スペクトル
268×106個のスペクトルを2.7秒で測定
フーリエ変換分光法では、数時間で105個のスペクトル、100MHzの分解能

## Slide 34: まとめ③
アダプティブ信号を用いることによって、フリーランニングファイバーレーザーのみを使用し、実時間デュアルコム分光法を行なった。
非常に短い時間においてサンプルの吸収スペクトルの算出が可能であり、正確性も確認できた。
絶対周波数は与えられない

## Slide 35: 各手法の比較
 | 狭線幅CWレーザー | 測定後に補正 | 相対 位相同期 | アダプティブサンプリング
コスト | × | ○ | ○ | ○
絶対 周波数 | ○ | × | × | ×
測定 時間 | ○ | △ | ○ | ○

## Slide 36: まとめ
絶対周波数基準に安定化しないデュアルコム分光法を示した。
デュアルコム分光法において、コムの揺らぎを抑制することは重要であるが、揺らぎを抑制しない手法もあることを学んだ。