## Slide 1: VIPAを用いた周波数コム分光法
12/3 M1 市川 竜嗣
H25年度 後期雑誌会

## Slide 2: イントロダクション
従来の分光法は…
LASER1
LASER2
検出器
マイクロ波原子時計
sample
干渉波形をフーリエ変換してスペクトルを得る
個々のコムの振幅等の情報を同時に測定できない
フーリエ変換

## Slide 3: VIPAを用いた分光法
VIPA と回折格子を用いて、2次元にコムを分離
個々のコムの情報をリアルタイムでモニタリング・計測が可能
従来の点検出では、検出器の飽和やそれによるSN比の制限
測定時間を維持しつつ検出器の飽和を防ぎ高いSN比の実現

## Slide 4
「Large angular dispersion by a virtually imaged phased array and its application to a wavelength demultiplexer」, M. Shirasaki, Optics Letters, 21, No.5, 366(1996)
「Molecular fingerprinting with the resolved modes of a femtosecond laser frequency comb」, Scott A. Diddams, Leo Hollberg & Vela Mbele, Nature, 445, 627(2007)
「Mid-infrared virtually imaged phased array spectrometer for rapid and broadband trace gas detection」, Lora Nugent-Glandorf, et al, Optics letters, 37, No.15, 3285(2012)

## Slide 5
「Large angular dispersion by a virtually imaged phased array and its application to a wavelength demultiplexer」
M. Shirasaki, Optics Letters, 21, No.5, 366(1996).

## Slide 6: 背景
・WDM伝送システムに基づいた光ネットワークに対する需要が増大
分散補償技術が必要不可欠
回折格子による分散では、角度分散量が不十分であり、高密度なマルチプレクサが必要となる
回折格子
マルチプレクサ
各波長ごとに
分かれにくい
本論文では、
高い角度分散量を持つVIPA の開発およびその基本特性

## Slide 7: VIPAの概略図
位相の異なる複数のビーム源が配置されたphased array

## Slide 8: VIPAの原理
θ
C
B
A
t
θ
2θ
幾何学的
Glass plate
：この条件を満たす方向に伝搬していく
角度分散を計算するために θ を λ の関数として微分
：角度分散
波長がdλ 変化したときの、回折角の変化量

## Slide 9: 回折格子との比較
：角度分散
回折格子
・低角度分散
・偏光状態依存
・回折効率
：角度分散
VIPA
VIPA の次数は数百から千にもおよぶ
・非常に大きな角度分散
・偏光状態に依存しない
・効率が高い

## Slide 10: 実験結果
m次
m+1次
m-1次
長波長側
短波長側
入射角 θ = 6.4°
厚さ t = 100μm
波長 λ = 1550nm
Δλ=100μm
0.4deg/nm
0.8deg/nm

## Slide 11
ファイバの間隔：110μm
コア径：62.5μm
8μm
ピークの間隔 8μm間を10分割して検出可能
大きな角度分散により
10波長分割多重方式への応用
※ブレーズ角30度の回折格子を用いた場合、角度分散量はおよそ1/10以下程度

## Slide 12: FSR（自由スペクトル領域）
光が回折格子に入射すると、隣り合う次数のスペクトルが一部重なり合う
重ならない領域をFSRという
位相差の式を周波数に変換した式

## Slide 13: まとめ
大きな角度分散を有するVIPAを開発し、その基本特性を評価した。
8μmの範囲を10分割し、波長分割多重方式への応用が可能であることを示した。

## Slide 14
「Molecular fingerprinting with the resolved modes of a femtosecond laser frequency comb」
Scott A. Diddams, Leo Hollberg & Vela Mbele, Nature, 445, 627(2007)

## Slide 15: VIPAを用いた分光法
VIPA と回折格子を用いて、2次元にコムを分離
個々のコムの情報をリアルタイムでモニタリング・計測が可能
従来の点検出では、検出器の飽和やそれによるSN比の制限
測定時間を維持しつつ検出器の飽和を防ぎ高いSN比の実現

## Slide 16: VIPA + Gratingによるコムの分離
y
x
m-1次
m次
m+1次
VIPAによる波長分散方向
様々な次数の光が重畳
回折格子で水平方向に分散を与える

## Slide 17: 実験光学系
垂直に分散
水平に分散
2400l/mm
分解能 : 20GHz
frep, fceo : 安定化
Ti : S レーザーの帯域
分解能 : 1.2GHz

## Slide 18: VIPAシステムによる分光イメージ
サンプルなしの背景光
FSR
ヨウ素の吸収スペクトル
サンプル: ヨウ素
測定時間 : 5ms
帯域 : 6.5THz
振幅強
振幅弱
FSR測定のためのHe-Neレーザー光

## Slide 19: ヨウ素蒸気の吸収スペクトル
ある程度一致はしているが、CCDカメラの分解能がリミットしている
CWレーザーによるヨウ素蒸気の透過スペクトル
今回得た吸収スペクトル
￥

## Slide 20: 周波数走査
繰り返し周波数を走査することにより、より高い分解能での測定が可能

## Slide 21: まとめ
VIPAと回折格子による分光器を用いて、ヨウ素蒸気の分光を行った
繰り返し周波数を走査することにより、より高い分解能での分光測定が可能である

## Slide 22
「Mid-infrared virtually imaged phased array spectrometer for rapid and broadband trace gas detection」,
Lora Nugent-Glandorf, et al, Optics letters, 37, No.15, 3285(2012)

## Slide 23: イントロダクション
従来の点検出では、検出器の飽和やそれによるSN比の制限
測定時間を維持しつつ検出器の飽和を防ぎ高いSN比の実現
本論文では、
VIPA + 回折格子による分光器の検出限界を評価し、ダイナミック分光法を行っている

## Slide 24: 実験光学系
垂直に分散
水平に分散

## Slide 25: VIPAの特性
CWレーザーを用いて、VIPA のFSR・分解能の評価
CWレーザーの周波数を変化させて重ねている
FSR = 53.5GHz
黒いドット＝CWレーザーの同一周波数
CWレーザーの線幅を実験系で測定
1 MHzの線幅を 600MHz で測定
分解能600MHz
VIPAへの入射角度 ・ CWレーザーの周波数を変化させて線幅を測定
入射角度により、分解能が大きく変化
分解能は入射角度に大きく依存

## Slide 26: ノイズ特性
レーザーシステムのノイズ
レーザー光と同等のパワーを持つ熱光源のノイズ特性
※どちらもInSbアレイで検出
よって、レーザー自体の
1/f ノイズがリミットしている
隣り合うフレーム間の自然対数

## Slide 27: メタンの分光実験
積算時間：7μs
分解能600MHz
サンプルの吸光度を示すVIPA のイメージ
FSR
スペクトルに変換
HITRANのデータベースとの残差＝0.0017

## Slide 28: ダイナミック分光法の実証
測定時間：2.67 ms/frame
帯域：50cm-1
赤 ： Δt = 2.67ms イメージの差分
・SN＝～5
・メインピークは検出できている
・サイドピークはつぶれている
青 ： Δt = 5.34ms イメージの差分
・SN＝～10
・サイドピークも明確に検出できている

## Slide 29: まとめ
CWレーザーを用いて、VIPA分光器の基本特性を調べ、検出限界について評価した。
メタンの分光実験を行い、本装置の正確性が実証された。
フレームごとのイメージの評価により、ダイナミック分光法を実証した。

## Slide 30: 総括
VIPAの原理
VIPAを用いた分散補償技術
VIPAを用いた分光計測

## Slide 32: イントロダクション
VIPA ( virtually imaged phased array ) について
WDM伝送システムに基づいた光ネットワークに対する需要が増大
分散補償技術が必要不可欠
・1996年 白崎正孝によってVIPA が考案 ・ 開発(1)
波長分散補償技術として確立

## Slide 33: 雑誌会の内容
(1)
分散補償技術
角度分散の大きいVIPA と回折格子を用いて、周波数コムを空間的に分離し、配列させる
VIPA の特徴
・大きな角度分散
・偏光状態に低依存
・低コスト
(2), (3)
周波数コム分光法
個々のコムモードの振幅等の情報を一度にえることができる

## Slide 34: VIPA型可変分散補償器
・WDM伝送システムに基づいた光ネットワークに対する需要が増大
分散補償技術が必要不可欠
・分散補償技術
・分散補償ファイバ（DCF)
伝送路のファイバで生じる分散と逆の分散をもつファイバを接続
・チャープ光ファイバブラッググレーティング（CFBG）
光ファイバ中に周期的な屈折率変化を形成させて、
分散補償を行う
可変分散補償技術の確立

## Slide 35
VIPA型可変分散補償器
位相の異なる複数のビーム源が配置されたphased array
3次元ミラーの形状を、分散量に応じて変化させる
可変分散補償器