## Slide 1: 中間報告 「差周波制御におけるジッターの評価」
8月8日 M1 市川

## Slide 2: 研究背景
近年、気体分子・生体分子・医薬品や禁止薬物などをはじめとした様々な物質が、THz領域（0.1～10THz）に固有の吸収スペクトルを示すことが明らかになった
THz分光法
THz時間領域分光法(THz-TDS)
計測時間と分解能がトレードオフの関係

## Slide 3: 非同期光サンプリング式テラヘルツ計測法
fs laser A
fs laser B
f1
f1+Δf
THz pulse
THz emitter
THz detector
Probe
pulse
1/Δf
THz pulse
Probe
pulse
measured
signal
・ 機械式ステージが不要
・ 光路長を合わせる必要がない
・ 長い測定時間窓の取得が可能
→周波数分解能が高い
・ 実時間測定が可能（1周期＝1/Δｆ）
ピコ秒オーダーの時間波形をマイクロ秒オーダーにダウンスケール
Δf
2Δf
3Δf
時間スケール拡大率

## Slide 4: 非同期光サンプリングの問題点
繰り返し周波数の不安定性
本研究では、
2台のモード同期レーザーの差周波を制御
時間スケール拡大率 の不安定性
・は10ケタ安定
・ の揺らぎは数mHz
① を大きくする
しかし、カレントプリアンプの帯域が大きいものを使わないといけなくなり、高いゲインが得られない
② の揺らぎを抑える
高いゲインが得られるため、ＰＣＡに適している
従来は…
制御信号に、繰り返し周波数の10倍の高調波を用いていた
今回は…
THzスペアナを用いることにより、約1000次の高調波を用いる
高い制御信号を用いる

## Slide 5: 光コムとテラヘルツコム
時間領域
周波数領域
時間t
フーリエ変換
光周波数f
f
光コム
モード同期超短パルス列
時間t
フーリエ変換
THz周波数f
f
フォトキャリア (PC) -THzコム
ピコ秒モード同期パルス列
PCAに入射すると
フェムト秒レーザー光

## Slide 6: 差周波制御
フォトキャリア (PC) -THzコム
THz周波数f
0
mf
CW-THz波
(m+1)f
m番目の
PC-THzコム
THz
周波数
m+1番目の
PC-THzコム
CWレーザーと2台のモード同期レーザーとのビート周波数は、
とをミキシング
CWレーザーの項が消える
１本のコムを抜き出す

## Slide 7: 実験系
CW－THz光源
Laser B
Laser A
トラッキング
オシレータ
トラッキング
オシレータ
M
RF
LO
IF
PG
IF
M
RF
LO
FEMTO
1MHz-4MΩ
NF-1MHz-1MΩ
アンプ
アンプ
制御
104.2GHｚ

## Slide 8: トラッキングオシレーターの原理
微弱入力信号 (ビート信号) の周波数と電圧制御発振器 (VCO) の周波数を比較し, 位相同期を行う
入力周波数が変化しても, VCOが追跡 (トラッキング) し, 常に位相同期を維持する
Notes: トラッキングオシレーター (T/O) は, 微弱入力信号の周波数と電圧制御発振器 (VCO) の周波数を比較し, 位相同期を行うという, アナログ的なPLL制御システムである. その結果, 入力周波数が変換しても, VCOが追跡 (トラッキング) し, 常に位相同期を維持する. 通常, VCO出力の信号レベルやSN比は入力信号よりも十分に高いので, 位相同期されたVCO出力信号は, 間接的に, 入力信号を増幅するだけでなく, SN比も向上された信号と見なすことが出来る.
トラッキングオシレーターに入力された信号は位相・周波数検出される. オフセットとゲインによりに, LPF (ループパスフィルター) の条件を変化させ, 入力信号と同じ周波数にされた信号がVCOから出力される. VCOの信号はOutに出力される. また分周器を通った信号の周波数は分周比Nによって1/N倍され, 1/N Outから出力される. この信号は再び位相/周波数検出器にも戻り位相と周波数が一致するように制御されている. ここで分周器とは, ある信号の周波数を整数分の一に分けるものである.

## Slide 9: 実験結果①
Laser A and B
CW-THz波と1042次の
高調波のビート
ビート周波数：1MHｚ
分周比 N : 40
1042次×5Hz×分周比40
＝208.4KHｚ
コム間ビート
周波数カウンタ
（Agilent社 53132A)
標準偏差を計測
制御信号

## Slide 10: 実験結果①
コム間ビートの標準偏差
サンプリング数100

## Slide 11: まとめ
・ 差周波制御を行い、その有用性を示した
今後の予定
・ 差周波制御を用いて、ガス分光を行う
・ アダプティブサンプリングについて学び、実験を行う