## Slide 1: 非同期光サンプリング式 テラヘルツ時間領域分光法における タイミングジッターの抑制
安井研究室 M1 市川竜嗣

## Slide 2: イントロダクション
・浮遊粒子状物質(SPM)
・光化学オキシダント
揮発性有機化合物
（VOC）
人体への影響
大気ガスの分析が
求められている!!
Notes: 近年，自動車や工場の排気ガスを始めとした大気汚染が深刻化しています．大気汚染物質として，浮遊粒子状物質や光化学オキシダントと呼ばれるもので、肺や呼吸器等、人体へ悪影響を及ぼします。このSPMや光化学オキシダントの発生原因は、揮発性有機化合物（VOC）であり、大気中のVOCガス濃度を測定することで、こういった大気汚染問題を解明するための重要な手がかりになると考えられています。こういった背景から現在、大気ガスを分析する手法が求められています。

## Slide 3
従来の大気ガス分析法
 | ガスクロマトグラフィ | 半導体 センサ | 赤外吸収 分光法
測定時間 | × | ○ | ○
複数の気体分子 | ○ | × | ◎
エアロゾルの影響 | × | × | ×
多数の気体分子やエアロゾルが混在した状況でも、サンプル前処理を行うことなく、『ありのままの状態』の大気ガスを分析可能な手段が望まれている

## Slide 4: THz波について
マイクロ波 | ミリ波 | テラヘルツ波 | 赤外線 | 可 視 光 | 紫外線 | X線
多数の気体分子やエアロゾルが混在した状況でも
『ありのままの状態』の大気ガスを分析可能
①自由空間伝搬
②コヒーレント光源
③広帯域スペクトル
④VOCガスの回転遷移が豊富
⑤低散乱（エアロゾルの影響を受けない）
VOCガス吸収スペクトル

## Slide 5: THz分光＠大気ガス
高いスペクトル分解能、スペクトル確度、広帯域スペクトルが求められる！

## Slide 6: フーリエ変換分光法 （THz時間領域分光法）
time
Intensity
測定時間窓
frequency
amplitude
時間波形
振幅スペクトル
スペクトル分解能
フーリエ変換
スペクトル分解能＝測定時間窓の逆数
スペクトル確度＝
時間プロットの精度

## Slide 7: 非同期光サンプリング式THz-TDS
fs laser A
fs laser B
frep1
frep2
THz pulse
THz emitter
THz detector
THz pulse
Probe
pulse
measured
signal
・ オシロスコープで測定可能
・ 長い測定時間窓の取得が可能
→周波数分解能が高い
・ 実時間測定が可能（1周期＝1/Δf）
ピコ秒オーダーの時間波形をマイクロ秒オーダーまで時間スケールを拡大
時間スケール拡大率
1/Δf
(Δf ＝frep1-frep2)
ref) T. Yasui et al., Appl. Phys. Lett. 87, 061101 (2005).
Slightly difference of mode-locked frequnency
(ASOPS-THz-TDS)
1/frep1
1/frep2
Notes: 詳細は割愛しますが、一周期ごとにわずかにプローブパルスがずれていくことにより高速サンプリングが可能になる。この結果ピコ秒オーダーのTHz波形をマイクロ秒オーダーまで時間拡大して波形を取得します。
この拡大率はこのような式で任意に拡大することができます。この値は、およそ6桁くらいなのでピコ秒オーダーの時間波形をマイクロ秒オーダーまで拡大できる。

## Slide 8: ASOPS-THz-TDSにおける信号の流れ
time
electric field
ps
オーダー
time
electric field
μs
オーダー
frequency [MHz]
amplitude
amplitude
frequency [THz]
F.T.
時間領域
周波数領域
THz
RF（ASOPS)
時間スケールが揺らぐ
周波数分解能の低下
周波数分解能の低下
取得波形
積算
frequency
single
scan
single
scan
single
scan
線幅が広がる

## Slide 9: ジッター抑制のための従来法
PD
frep1
1 / frep1
LASER A
frep1の安定化
PD
frep2
100.000005Hz
1 / frep2
LASER B
frep2の安定化
揺らぎのパラメータ：
（frep1, frep2制御）
frep1, Δf の安定化

## Slide 10: Δf の高調波の抽出
フーリエ変換
時間領域
周波数領域
frequency
f
m×frep
fbeat1
frep1
frep1-fbeat1
MHz
0
frequency
frep1
m番目のコム
THzパルス列
time
Intensity
1 / frep1
2f
3f
Notes: Δｆを高精度に安定化するためには、Δｆの高調波を取り出す必要がある。

## Slide 11: Δf の高調波の抽出
0
MHz
fbeat2
frep2
frep2-fbeat2
frequency
frep2
fbeat1
frep1
frep1-fbeat1
MHz
0
frequency
frep1
ミキシング

## Slide 12: 実験光学系
Stability : 2*10-11
Accuracy : 5*10-11

## Slide 13: mΔf の周波数安定性
周波数安定性が2桁向上
free-run
frep1, frep2 locked
Δf , frep1 locked
差周波5Hz

## Slide 14: THz時間波形における ジッターの影響
frep, Δf 安定化
free-run

## Slide 15: 低圧ガス分光を用いたジッター評価
Stability : 2*10-11
Accuracy : 5*10-11
（周波数領域）

## Slide 16: 低圧ガス分光によるジッターの評価
サンプル：水蒸気50Pa, 窒素1350Pa
圧力広がり線幅（予測値）: 100MHz
測定時間：100s
において
①frep1 & frep2 制御
ジッターの影響により線幅が拡がっている
②Δf & frep1 制御
ジッターの影響を抑えれている
frep1, frep2 locked
Δf , frep1 locked
圧力広がり線幅（予測値）

## Slide 17: まとめ
40000次のΔf の高調波の抽出
タイミングジッターの抑制
スペクトル分解能の向上
今後の予定
制御を必要としない
アダプティブサンプリングを行う

## Slide 19: の評価（時間領域）
Δfrep＝5Hz
ダブルパルス光学系
Δf & frep1 制御によるジッターの抑制
time delay
LASER A
LASER B
SFG
frep1, frep2 locked
Δf, frep1 locked
free-run

## Slide 20: THz時間波形における ジッターの影響
frep, Δf 安定化
安定化していない

## Slide 21: 今回の手法（frep1, Δfrep制御）
Δfrepの安定化
PD
frep1
1 / frep1
LASER A
LASER B
frep2
1 / frep2
Δfrep
PD
frep1
1 / frep1
LASER A
frep1の安定化
安定化
制御は難しい

## Slide 22: 従来の大気ガス分析法
ガスクロマトグラフィ
半導体
ガスセンサ
赤外吸収
分光法
物質のサイズ・質量・疎水性等の違いを利用
・感度が高い
・測定時間が長い
・前処理が必要
可燃性ガスにより、電気抵抗が変化する性質を利用
・簡便である
・単一成分のみ
・測定時間が早い
・エアロゾルの
影響を受ける
赤外光を照射し、分子の運動状態の遷移を測定
多数の気体分子やエアロゾルが混在した状況でも、サンプル前処理を行うことなく、『ありのままの状態』の大気ガスを分析可能な手段が望まれている