## Slide 1: デュアルTHzコムにおけるコム間ビート信号の抽出
○市川竜嗣1)，中村翔太1)，木村洸仁1)，林建太1)，稲場肇2)，美濃島薫3)，安井武史1)
1)徳島大学，2)産業技術総合研究所，3)電気通信大学
応用物理学会秋季学術講演会 京田辺キャンパス 18a-A14-10

## Slide 2: THz時間領域分光法(THz-TDS)
time
electric field
T(temporal window)
電場時間波形
ΔT
(time increment)
amplitude
フーリエスペクトル
frequency
1/T
1/ΔT(frequency span)
(frequency
resolution)
F.T.
分解能＝時間窓の逆数
確度＝時間遅延の精度
ステージ走査式THz-TDS
fs LASER
time delay
THz pulse
detector
emitter
①スペクトル分解能と測定時間にトレードオフ
②スペクトル確度はステージ位置決め精度に依存
機械式ステージ移動を基にスペクトルの目盛づけ
BS

## Slide 3: 非同期光サンプリング式THz-TDS
fs laser A
fs laser B
frep1
frep2
THz pulse
THz emitter
THz detector
1/Δfrep
THz pulse
Probe
pulse
measured
signal
・ 機械式ステージが不要
・ 光路長を合わせる必要がない
・ 長い測定時間窓の取得が可能
→周波数分解能が高い
・ 実時間測定が可能（1周期＝1/Δfrep）
ピコ秒オーダーの時間波形をマイクロ秒オーダーまで時間スケールを拡大
時間スケール拡大率
(Δfrep＝frep1-frep2)
ref) T. Yasui et al., Appl. Phys. Lett. 87, 061101 (2005).
Slightly difference of mode-locked frequnency
(ASOPS-THz-TDS)

## Slide 4: ASOPS-THz-TDSにおける信号の流れ
time
electric field
ps
オーダー
time
electric field
μs
オーダー
frequency [MHz]
amplitude
amplitude
frequency [THz]
F.T.
時間領域
周波数領域
THz
RF（ASOPS)
時間スケールが揺らぐ
周波数分解能の低下
周波数分解能の低下
取得波形
frequency
single
scan
single
scan
single
scan
線幅が広がる

## Slide 5
ASOPSにおけるレーザー制御法
①Δfrep のみ制御
frep
time
frep2
frep1
Δfrep control
②frep1 とfrep2を制御
time
frep2
frep1
frep1, frep2
control
frep
Δfrep
ref) T. Yasui et al. Opt. Lett., Vol. 35, 1689-1691 (2010).
ref) A. Bartels et al. Opt. Express, Vol.14, 430-437 (2006)
 |  |  | 揺らぎ量 | 安定性
① (EO検出) | frep1 | 1GHz | 数十Hz | 7桁
 | Δfrep | 9kHz | 数十μHz | 8桁
② (PCA検出) | frep1 | 56MHz | 数mHz | 10桁
 | Δfrep | 5Hz | 数mHz | 3桁
Δfrepを直接安定化
（ frep1 はフリーラン）
frep1 とfrep2を直接安定化
Δfrepを間接安定化

## Slide 6: 今回の報告
time
frep1
control
frep
Δfrep control
frep2
frep1
③ Δfrep, frep1を制御
レーザー安定化制御には高次のコム間ビートが必要
デュアルTHzスペアナと周波数逓倍により約40000次のコム間ビート

## Slide 7: デュアルTHzスペアナを用いた コム間ビート信号の抽出
PC -THzコム
0
MHz
fbeat1
frep1
fbeat2
frep2
0
ref) Shuko Yokoyama et al.,Optics Express, Vol. 16, Issue 17, pp. 13052-13061 (2008)
frep1-fbeat1
THz
frep2-fbeat2
THz
MHz
0
0
光伝導
ミキシング

## Slide 8: デュアルTHzスペアナを用いた コム間ビート信号の抽出
ref) Shuko Yokoyama et al.,Optics Express, Vol. 16, Issue 17, pp. 13052-13061 (2008)
N×m次のコム間ビート信号の抽出
電気的にミキシング
PLL
PLL
逓倍比N
逓倍比N

## Slide 9: 実験系
Stability : 2*10-11
Accuracy : 5*10-11

## Slide 10: コム間ビート信号の周波数安定性
コム間ビート信号の安定性が向上
1057次のコム間ビート信号の標準偏差
free-run
frep1, frep2 locked
Δfrep, frep1 locked
差周波5Hz

## Slide 11: 時間遅延走査ダブルパルスによる ジッターの評価（時間領域）
Δfrep＝5Hz
ダブルパルス光学系
Δfrep& frep1 制御によるジッターの抑制
time delay
LASER A
LASER B
SFG
frep1, frep2 locked
Δf, frep1 locked
free-run

## Slide 12: 低圧ガス分光を用いたジッター評価
Stability : 2*10-11
Accuracy : 5*10-11
（周波数領域）

## Slide 13: 低圧ガス分光によるジッターの影響
サンプル：水蒸気50Pa, 窒素1350Pa
圧力広がり線幅（予測値）: 100MHz
測定時間：100s
差周波5Hzにおいて
①frep1 & frep2 制御
ジッターの影響により線幅が拡がっている
②Δfrep & frep1 制御
ジッターの影響を抑えれている
frep1, frep2 locked
Δfrep, frep1 locked
圧力広がり線幅（予測値）

## Slide 14: まとめ
デュアルTHzスペアナと周波数逓倍を用いた40000次コム間ビート信号の抽出
コム間ビート周波数の揺らぎを二けた抑制
タイミングジッターを一桁抑制
スペクトル分解能の向上