## Slide 1: デュアルTHzコム間ビート信号の抽出とその応用
徳島大学
市川竜嗣、安井武史
テラヘルツ周波数標準研究会＠NICT

## Slide 2: 共同研究者
電通大 美濃島薫 教授
産総研 稲葉肇 博士

## Slide 3: 光コムとTHzコム
光領域やTHz領域における超精密周波数ものさし
（数万〜数十万本に及ぶ狭線幅CWレーザー光が等間隔で並んだ集合体）
（単純性, 広帯域選択性, 高スペクトル純度, 周波数逓倍性）
THzコム
THz
パルス列
ﾌｪﾑﾄ秒光
パルス列
超精密分光
光周波数標準
2005年ノーベル
物理学賞
Notes: 光コムとTHzコムについて、簡単に説明します。THzパルスあるいはその発生に用いるフェムト秒パルス光は、時間領域では繰り返し周波数fのモード同期パルス列を示します。一方、フーリエ変換の関係にある周波数領域では、多数の安定な周波数モード列が周波数間隔fで櫛の歯状に立ち並んだ周波数コムのスペクトルを示します。光領域とTHz領域の周波数コムを、光コムとTHzコムと言います。光コムは、超精密分光や光周波数標準の分野で革命的進展をもたらし、2005年ノーベル物理学賞の受賞対象となっています。そしてこの光パルス列を光伝導アンテナや非線形光学結晶に入射すると時間領域ではＴＨzパルス列が発生し、周波数領域ではＴＨzコムが生成さされます。ここで、光コムやTHzコムは、数万〜数十万本に及ぶ狭線幅のシングルモードCWレーザー光が等間隔で並んだ集合体と見なすことが出来ますので、単純性, 広帯域選択性, 高スペクトル純度, 周波数逓倍性といった特徴を有しています。したがって、周波数コムの間隔fをレーザー制御によって安定化することにより、光領域やTHz領域における超精密周波数ものさしとして利用できます。
デュアルコムのるながり
THｚコムは広帯域なスペクトルの周波数ものさしとしてつかえる。
ひとつだけだと分光器の分解能が足りないのでコムのスペクトル構造が生かせない、そこで、二つ用いればコムスペクトル構造を生かした広帯域な分光ができます

## Slide 4: デュアルTHzコムの利用@周波数領域
モード同期周波数f1
モード同期周波数f2
（コム間隔f2）
デュアルTHzコム分光法
CW-THz波の狭線幅特性とTHzﾊﾟﾙｽの広帯域ｽﾍﾟｸﾄﾙ特性の融合
マイクロ波周波数標準へのトレーサビリティ
Notes: コムを二つ使ったデュアルコムの利用の例としてデュアルTHzコム分光法があります。
２台の繰り返し周波数はわずかに異なるように安定化制御されています。ＴＨz発生用光伝導アンテナにレーザー光が入射するとＴＨzコムが放射されます。一方、PCコムが誘起された光伝導アンテナにTHzコムが入射されると、光伝導ミキシングにより、両コムのビート周波数（=Δf）を周波数間隔とする２次的な周波数コム（Δf, 2Δf, 3Δf,......, nΔf）がRF領域に電気信号として発生することになります（RFコム）。このRFコムの周波数スケールは、THzコムの周波数スケールをある周波数縮小比率（=f1/Δf）で正確にダウンスケーリングしたものであるので、このRFコムをスペクトラム・アナライザーで直接観測し、周波数軸を周波数縮小比率でリスケーリングすることにより、THzコムが正確に再現できます。このようにして再現されたTHzコムの確度はコム周波数間隔（モード同期周波数）及び周波数縮小比率の両安定性によって決定されるので、周波数標準器（ルビジウム原子時計）を参照信号源とした超精密レーザー制御によってf1, f2及びΔfを極安定化することにより、極めて高確度かつ高安定な分光計測が可能になります。一方、スペクトル分解能はTHzコムの単位目盛りであるモード同期周波数（=f1）となります。

## Slide 5
fs laser A
fs laser B
frep1
frep2
THz pulse
THz emitter
THz detector
・ 機械式ステージが不要
・ 光路長を合わせる必要がない
・ 長い測定時間窓の取得が可能
→周波数分解能が高い
・ 実時間測定（1周期＝1/Δfrep）
ピコ秒オーダーの時間波形をマイクロ秒オーダーまで時間スケールを拡大
時間スケール拡大率
ref) Appl. Phys. Lett. 87, 061101 (2005).
Slightly difference of mode-locked frequnency
measured
signal
1/Δfrep
THz pulse
Probe
pulse
(Δfrep＝frep1-frep2)
デュアルTHzコムの利用@時間領域
非同期光ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ式THz-TDS (ASOPS-THz-TDS)
Notes: この手法を時間領域で考えた手法が、非同期光サンプリング式THzTDSです。

## Slide 6
デュアルTHzコム分光法, ASOPS-THz-TDS
コム間隔frepとコム間ビート∆frepを介して
周波数（時間）スケールを変換
∆frep揺らぎ（レーザー間タイミングジッター）が
スペクトルの周波数不確かさを決定
frep：直接制御＠周波数標準
∆frep：間接制御＠揺らぎ残存
Notes: ～周波数もしくは時間スケールを変換する技術であるといえます。
ここでfrepは直接制御しているので周波数標準に位相同期できるのに対して、Δfrepは～

## Slide 7: ASOPS-THz-TDSにおける信号の流れ
time
electric field
ps
オーダー
time
electric field
μs
オーダー
frequency [MHz]
amplitude
amplitude
frequency [THz]
F.T.
時間領域
周波数領域
THz
RF（ASOPS)
時間スケールが揺らぐ
周波数分解能の低下
周波数分解能の低下
取得波形
積算
frequency
single
scan
single
scan
single
scan
線幅が広がる
Notes: 例えばASOPSの場合はこうなります。

## Slide 8
デュアルTHzコム分光法, ASOPS-THz-TDS
コム間隔frepとコム間ビート∆frepを介して
周波数（時間）スケールを変換
∆frep揺らぎ（レーザー間タイミングジッター）が
スペクトルの周波数不確かさを決定
frep：直接制御＠周波数標準
∆frep：間接制御＠揺らぎ残存
高次コム間ビート（デュアルTHzコム間ビート）m∆frepの抽出が必要!
Notes: 揺らぎを抑制するためには～
Δfrepでは周波数が小さすぎるため、高次のコム間ビートの抽出が必要

## Slide 9
本研究の報告内容
①デュアルTHzスペアナを用いたデュアルTHzコム間ビートの抽出
②ASOPS-THz-TDSにおけるタイミングジッターの抑制
③アダプティブ・サンプリングへの応用

## Slide 10
①デュアルTHzスペアナを用いたデュアルTHzコム間ビートの抽出

## Slide 11: デュアルTHzコム間ビートの抽出
m
m
mΔf
・一本のコムは非常に微弱
・一本のみを分離できない
mΔf を抽出するためには
デュアルTHzスペアナを用いる

## Slide 12: デュアルTHzスペアナを用いた コム間ビートの抽出
PC -THzコム
0
MHz
fbeat1
frep1
fbeat2
frep2
0
ref) Shuko Yokoyama et al.,Optics Express, Vol. 16, Issue 17, pp. 13052-13061 (2008)
frep1-fbeat1
THz
frep2-fbeat2
THz
MHz
0
0
光伝導
ミキシング
Notes: 先ほど林が説明したので簡単に説明させていただきます。
コムの間隔が違う別のコムを用意します。ただしCWTHｚ波は共通にします。

## Slide 13: デュアルTHzスペアナを用いた コム間ビートの抽出
ref) Shuko Yokoyama et al.,Optics Express, Vol. 16, Issue 17, pp. 13052-13061 (2008)
N×m次のコム間ビートの抽出
電気的にミキシング
PLL
PLL
逓倍比N
逓倍比N

## Slide 14: デュアルTHzコム間ビートの RFスペクトル
SPAN：200kHz
Notes: ここでNが40でmは1000次、Δfが５Hzなので200kHzの信号を抽出しています。これはおよそ40000次であり、繰り返し周波数（つまりコム間隔）が100MHｚの場合４THzにおけるコム間ビートを抽出したのと等価になります。これにより制御信号としても使いやすい200kHzの信号になります。

## Slide 15
②ASOPS-THz-TDSにおけるタイミングジッターの抑制

## Slide 16
ASOPSにおけるレーザー制御法
①Δfrep のみ制御
frep
time
frep2
frep1
Δfrep control
②frep1 とfrep2を制御
time
frep2
frep1
frep1, frep2
control
frep
Δfrep
ref) T. Yasui et al. Opt. Lett., Vol. 35, 1689-1691 (2010).
ref) A. Bartels et al. Opt. Express, Vol.14, 430-437 (2006)
Δfrepを直接安定化
（ frep1 はフリーラン）
frep1 とfrep2を直接安定化
Δfrepを間接安定化
Δfrep → 安定化
frep → 不安定
frep → 安定化
Δfrep → 不安定
frep とΔfrep 両方の安定化が必要！
Notes: frep1とコム間ビートΔfrepの両方を制御するのが理想で、コム間ビートを制御するために今回作ったデュアルTHzコム間ビートを制御信号に用いました。

## Slide 17: 実験光学系
Stability : 2*10-11
Accuracy : 5*10-11

## Slide 18: デュアルTHzコム間ビートの 周波数安定性
1057次のコム間ビート信号の標準偏差
free-run
frep1, frep2 locked
Δfrep, frep1 locked
Δfrep = 5Hz

## Slide 19: 低圧ガス分光を用いたジッター評価
Stability : 2*10-11
Accuracy : 5*10-11
（周波数領域）

## Slide 20: 低圧ガス分光によるジッターの評価
サンプル：水蒸気50Pa, 窒素1350Pa
圧力広がり線幅（予測値）: 100MHz
測定時間：100s
において
①frep1 & frep2 制御
ジッターの影響により線幅が拡がっている
②Δf & frep1 制御
ジッターの影響を抑えれている
frep1, frep2 locked
Δf , frep1 locked
圧力広がり線幅（予測値）

## Slide 21
③アダプティブ・サンプリングへの応用

## Slide 22
アダプティブ・サンプリング
安定化制御
フリーランニング
時間軸の線形性が保たれない！
モード同期周波数の揺らぎを反映したサンプリング・クロックを生成すれば、時間軸の線形性を保てる！
Ref) T. Ideguchi, arXiv:1201.4177 (2012).
Notes: 最近デュアル光コムの分野では、フリーランニングのレーザーを使って計測を行うアダプティブサンプリングという手活発に研究されています。従来は安定化制御を行っているわけですが、そうするとデュアル光こむの干渉縞はこのように等間隔に観測されます。しかし、フリーランニングのレーザーを使うと、タイミングジッターの影響により時間軸の線形成が保たれず、次案軸が歪みます。この歪をなくすために考えられたのがアダプティブサンプリングで、従来はコンスタントクロックを使っていたのを、揺らぎを反映したサンプリングクロックを生成して行うと、このように時間軸の線形性を保つことができます。このような技術をTHzに導入することで、フリーランのレーザーでデュアルTHzコム分光が行えますが、そのためには、サンプリングクロックの生成が重要になってきます。そこで、デュアルTHzコム間ビート（Δf）というのは、揺らぎを反映したものであるので、サンプリングクロックとして使うことができます。

## Slide 23: THzアダプティブ・サンプリング・クロック（デュアルTHzコム間ビート）の生成
1000次のコム間ビート信号
非制御レーザーを用いたデュアルTHzコム分光法が可能に！
N×m次の
コム間ビート
CW-THz光源
fTHz
周波数逓倍
fbeat2=fCW-mfrep2
fbeat1=fCW-mfrep1
N(fCW-mfrep2)
N(fCW-mfrep1)
N×mΔfrep
周波数逓倍
THzｽﾍﾟｱﾅ①
（frep1）
THzｽﾍﾟｱﾅ②
（frep1）
Notes: 23
サンプリングクロックとして利用できる

## Slide 24: 実験光学系
Trigger
THz
Signal
Adaptive Clock
Laser B
Laser A
PCA
PCA
PPLN
PPLN
775nm
BBO
Digitizer
Current
preamplifier
775nm
SFG
APD
THz Pulse
アダプティブ
クロック生成

## Slide 25: 時間波形ダイナミックレンジの比較
Δfrep = 50Hz
コンスタントクロック：2MHz
アダプティブクロック：2MHz
アダプティブサンプリングによってキャンセル
フリーランでは、ジッターの影響により積算できていない
制御した状態でも、ジッターの影響あり
Notes: フリーランでコンスタントクロックで行うと、タイミングジッターの影響で積算してもダイナミックレンジがあがらないことが確認できます。
しかし、アダプティブサンプリングだと積算によりダイナミックレンジが増大している。
そして従来の制御で、コンスタントクロックの場合と比べても、ダイナミックレンジが高いことが分かります。これは、従来の制御手法でもタイミングジッターの影響が残っていることを表しており、それをアダプティブサンプリングで補正することが可能です。

## Slide 26: 10連THzパルス列の計測
ジッターの影響をキャンセル
frep1, frep2 locked
Constant clock
freerun
Constant clock
freerun
Adaptive clock
ジッターの影響で積算できない

## Slide 27: THzコム・スペクトル
非制御レーザーによる
デュアルTHzコム分光

## Slide 28: まとめ
デュアルTHzスペアナを用いて高次のコム間ビートを抽出
ASOPS-THz-TDSにおけるタイミングジッターの抑制
非制御レーザーを用いたアダプティブサンプリング
デュアルTHzコム間ビートの抽出と
その応用

## Slide 30: 時間遅延走査ダブルパルスによる ジッターの評価（時間領域）
Δfrep＝5Hz
ダブルパルス光学系
Δfrep& frep1 制御によるジッターの抑制
time delay
LASER A
LASER B
SFG
frep1, frep2 locked
Δf, frep1 locked
free-run

## Slide 31: THzコム・スペクトル
非制御レーザーによるデュアルTHz分光が可能

## Slide 32: 10連THzパルス列の計測
ジッターの影響をキャンセル
frep1, frep2 locked
Constant clock
freerun
Constant clock
freerun
Adaptive clock
ジッターの影響で積算できない