## Slide 1
デュアルカラー光ファイバーSPRセンサーの基本特性
2015/06/25 B4 永井 洸丞

## Slide 2
Fundamental characteristics of a
dual-colour fibre optic SPR sensor
Hitoshi Suzuki , Mitsunori Sugimoto , Yoshikazu Matsui and Jun Kondoh’’Journal of Meas Sci technol.17(2006)1547-1552

## Slide 3
表面プラズモン共鳴(Surface Plasmon Resonance)
⇒金属中の電子が光と相互作用を起こす現象。微細な領域中で電子と光が共鳴して非常に高い光出力をもたらす。
⇒共鳴条件は金属層に隣接する誘電層の屈折率変化に非常に敏感
⇒生物学分子の吸着もしくは溶液の濃度を検出するバイオセンサーや化学センサーとして使われる

## Slide 4
OttoとKretschmannが提案したSPRセンサー
⇒誘電プリズムと金属を使ったセンサー
⇒大きくて高価であるために使用は研究所に限られる
Otto配置
プリズム
空気
金属
Kretschmann配置
プリズム
金属
空気
入射・反射光
表面
プラズモン波
表面プラズモン共鳴センサー

## Slide 5
表面プラズモン共鳴センサー
●ステップインデックス型マルチモード光ファイバーを 利用したSPRセンサー
→小型化が可能であり遠隔測定も可能。人体内部のような通常センサーを近づけることが不可能なところにも接近できる。光源に白色光源を用い、分光器によりSPRスペクトルを得ている。
ステップインデックス型マルチモード光ファイバー
光の伝搬速度は遅いがコア径が大きいので光のパワーを伝搬するのに適している
http://www.fiberlabs.co.jp/about-optical-fiber.htm

## Slide 6
ファイバーへの金属層の蒸着方法
ファイバーの被覆を取り除いた部分に金属層を蒸着させセンサー部分とする
ファイバーを機械に固定し、ファイバーと金属層が接した状態でファイバーを回転させることでファイバーの表面に金属層を付着させることが可能
Notes: センサーの作成方法について。ドラムから切り出した長さ十数cmの光ファイバーの両端を、ナイフの刃先を当て回転させながら切断する。欠損のない垂直な端面が得られるまで切断を繰り返す。次に端面から20mmにわたってジャケットとはがす。そしてクラッディングをナイフでこそぎ落とすとコアが露出する。アセトンでこの部分を超音波洗浄する。次にこのコア全周へ金属膜を真空蒸着装置により蒸着する。コアが露出した光ファイバーを中心に貫通孔を持つ円筒状のチャックに挿入する。この時チャック先端部から蒸着されるコアの部分を露出させる。このチャックを光ファイバーごとギアの中心部に水平に固定する。ギアを一定速度で回転させることにより、金のコア全周に同じ厚さで蒸着される。真空度は約3×〖10〗^6トルである。

## Slide 7
光ファイバーSPRセンサーの構造
センサーの感度は金属膜厚に依存する
最適な金属膜厚を決定するために20nmから70nmまで10nm間隔で厚さの異なる金属層のマルチモード光ファイバーSPRセンサーを使って実験を行う
光ファイバーSPRセンサーの実験系

## Slide 8
デュアルカラー光ファイバーSPRセンサーの原理
短波長側では反射率は大きくなり、長波長側では反射率は小さくなる
二つの波長の光の反射率の差の差分を取ることで感度はほぼ二倍になる
反射率差分法によるセンシング原理

## Slide 9
パラメータの決定
デュアルカラー光ファイバーSPRセンサーのパラメータの中で金属膜厚、光源の二つの波長はセンサーの働きに影響を与える
最適なパラメータを取ることでより感度の高いセンサーを実現することが可能
実験で最適な金属膜厚や光源の波長等のパラメータを決定する

## Slide 10
屈折率 | エタノール濃度(weight％)
1.333 | 0.0
1.3395 | 10.0
1.3432 | 15.0
1.3469 | 20.0
1.3505 | 25.0
1.3535 | 30.0
1.3583 | 40.0
1.3616 | 50.0
実験に用いた溶液の濃度とその屈折率
試験サンプル溶液として用い、SPRスペクトルと得た
感度と応答の線形性の推定

## Slide 11
最適な金属膜厚と二波長の決定
膜厚が20nm～70nmのセンサーを作製し、屈折率の異なる四種類の溶液に浸してSPRスペクトルを取得
SPRスペクトルから感度を得るためにはまず光源の最適な二つの波長を求める必要がある

## Slide 12
波長選択の方法
最高の感度を得るためには
⇒反射率範囲(d-a)をより広くする
最良の線形性を得るためには
⇒二つの勾配の差(を最小にする
二つの条件を満たす波長を膜厚毎に短波長側、長波長側でそれぞれ求めた

## Slide 13
金属膜厚(nm) | 光の波長(nm) | 
 | 短波長側 | 長波長側
30 | 538.1 | 640
40 | 565.6 | 661
50 | 587.7 | 659.2
60 | 609.6 | 675.9
70 | 616.8 | 664
実験結果（膜厚毎の最良の波長）

## Slide 14
実験結果（膜厚毎の反射率の差分と屈折率）
膜厚60nmのときが最も屈折率の差が大きかった
膜厚60nmが最も高い感度が得られる金属膜厚
この時の光源の二つの波長は609.6nmと675.9nmである
この条件での屈折率範囲の推定

## Slide 15
実験結果（屈折率範囲の推定）
屈折率範囲が1.333から1.3616の範囲でセンサーは線形に応答している
屈折率範囲1.333から1.3616の範囲で感度と線形性の優れたデュアルカラー光ファイバーSPRセンサーの実現が可能
金属膜厚60nm,光源の波長609.6nm,675.9nmのSPRセンサーの感度と線形性を推定した

## Slide 16
光源のスペクトル幅がセンサーの感度や線形性に及ぼす影響
光源のスペクトル幅が光ファイバーSPRセンサーの感度、線形性に及ぼす影響を数値的に評価する
■方法
金属膜厚60nmのセンサーのSPRスペクトルの感度・線形性を示す差分反射率－屈折率直線の差分反射率に対する光源のスペクトル幅を1nmから80nmまで変えた時の差分反射率のずれを計算する
ΔDR=Σ
ΔDR:差動反射率の平均誤差
:i番目の屈折率の反射率差
:i番目の屈折率の近似直線上の反射率差
N:サンプル（屈折率）の数

## Slide 17
光源のスペクトル幅の影響
線形性への影響
感度への影響
Notes: 左：光源のスペクトル幅に対する線形性への影響を示している。スペクトル増加に伴い線形性は向上し、スペクトル幅70nmで最も誤差が小さい。→線形性が良い
右：差分反射率〖𝐷𝑅〗_𝑖から求めたスペクトル幅の感度への影響を示している。スペクトル幅の増加に伴い感度は低下することを示している。

## Slide 18
デュアルカラー光ファイバーSPRセンサーの基本特性（感度、線形性）の測定
:中心波長612nm
スペクトル幅15nm
スペクトル幅20nm
センサーを屈折率1.333～1.3616の溶液に浸して
感度と線形性の確認

## Slide 19
実験結果（製作されたセンサーの特性）
推定値と比較すると線形性は推定値と同様に得られているが感度はやや推定値より劣っていた
原因としては設計された波長と実際の波長に若干誤差があったこととセンサー表面に汚染物質が吸着し、共鳴波長が長波長側に動いたことが考えられる

## Slide 20
検出限界（屈折率分解能）
：基準反射率
：被測定対象に対するセンサーの出力電圧
：空気に対するセンサーの出力電圧
：背景に対するセンサーの出力電圧
：被測定対象に対するセンサーの出力電圧の平均二乗誤差
：空気に対するセンサーの出力電圧の平均二乗誤差
：背景に対するセンサーの出力電圧の平均二乗誤差
検出限界Δn=5.2×
Notes: 簡易型二波長LED光ファイバーSPRセンサーの屈折率に対する検出限界（屈折率分解能）を実験値より見積もる。一分間隔で１０分センサー出力を測定した時の電圧出力を観察する。１９ページの図の反射率の差の直線の傾きより検出限界Δn=5.2×〖10〗^(−4)が得られる。この値はあまり良い値ではない。原因は二つ考えられる。一つはLEDから光ファイバーへの結合効率が〖10〗^(−2)程度であり非常に小さいことが考えられる。二つ目は光カプラーの問題である。センサーへ行くべき光の一部がPDへ直接加わっている。つまり𝑉_𝐵𝐺が大きいのである。これらの問題が解決されると基準反射率の式の各項の分母が大きくなりΔRは小さくなるだろう。

## Slide 21
検出限界Δn=5.2×⇒理想値よりやや大きい
考えられる原因としては…
LEDから光ファイバーへの結合効率が程度であり非常に小さい
光カプラーのところでセンサーへ行くべき光の一部がPDへ直接加わっている
これらの問題を解決できれば…
が小さくなりΔRが小さくなり検出限界Δnもオーダーまで小さくできると考えられる
Notes: しかしこの値は理想的な値と比べるとやや大きい値です。検出限界が理想値より大きくなった原因としては二つ考えられます。まず一つ目にLEDから光ファイバーへの結合効率が〖10〗^(−2)程度であり非常に小さいことが考えられます。二つ目は光カプラーの問題でセンサーへ行くべき光の一部がPDへ直接加わっていることが考えられます。これらの問題が解決されると𝑽_𝑩𝑮が小さくなることでΔRが小さくなり検出限界Δnも〖10〗^(−5)オーダーまで小さくできると考えられています。

## Slide 22
まとめ
デュアルカラー光ファイバーSPRセンサーのSPRスペクトルを分析することでセンサーが最高の感度を得られるための金属膜厚と二つの波長を求め、センサーの特性に影響を与える光源のスペクトル帯域幅を求めた
金属膜厚60nmで光源の二つの波長は612nmと680nmのデュアルカラー光ファイバーSPRセンサーを製作し、その基本特性を評価
この条件でのデュアルカラー光ファイバーSPRセンサーは屈折率が1.333～1.3616の範囲で線形に応答するという結論に至った

## Slide 23
今後の課題
センサーの実用化に向けてのセンサーのモデルの製作
センサーの特性に影響を与える外乱の除去及び補正