## Slide 1
デュアルカラー光ファイバーSPRセンサーの基本特性
2015/7/6 B4 永井 洸丞

## Slide 2
発表内容
表面プラズモンの励起条件
OttoとKretschmannのセンサーは何が大きいのか
OttoとKretschmannのセンサーの異なる点
プリズムの代わりにファイバーを使うメリット
シングルモードと比較したマルチモードのメリット
センサーの先端に銀を用いる理由
との違い

## Slide 3
表面プラズモンの存在条件
Z
X
誘電体（空気）
金属
：x方向の波数ベクトル
ω：角振動数
C:光の速さ
：金属の誘電率
：空気の誘電率
金属の誘電率と波数ベクトルを実数部と虚数部に分けて式を整理する
Notes: 𝜀_1＜0、|𝜀_1 |＞１の場合

## Slide 4
とし＞0、 ＜と仮定して前ページの式を整理すると
＜0かつ＜0という条件が得られる
表面プラズモンが存在する条件
界面をはさんでそれぞれの媒質の誘電率(実数部)の符号が逆で、金属の誘電率(実数部)の絶対値は他方の誘電率より大きい
表面プラズモンの存在条件
Notes: すると波数ベクトルの実数部と虚数部はこの二つの式のような形で表されます。ここで〖𝑘_𝑥〗^′ は波数ベクトルの式の実数部という条件から〖𝜀_1〗^′+𝜀_2＜0かつ〖𝜀_1〗^′ 𝜀_2＜0という条件が得られます。したがってこのことから表面プラズモンが存在する条件として二つの媒質の界面を挟んでそれぞれの媒質の誘電率の符号が逆で、金属の誘電率の絶対値は他方の誘電率より大きいということが言えます。

## Slide 5
光による表面プラズモン励起
光により表面プラズモンが励起されるためには光子と表面プラズモンの二種類の粒子のエネルギーが等しく波数ベクトルの大きさと方向が等しくなければならない
光子と表面プラズモンの分散曲線
ω
Kx(波数ベクトル）
真空中の光（傾きc)
Δ

## Slide 6
光子と表面プラズモンの分散曲線
ω
Kx(波数ベクトル）
真空中の光（傾きc)
Δ
光で表面プラズモンを励起する方法
全反射減衰法→ottoとkretschmannのプリズムを用いた表面プラズモンを励起する方法。プリズムの誘電率を、入射角θの光が境界面で全反射されるとき周波数と波数ベクトルのグラフの直線は真空中の光よりも傾きが緩やかになり分散曲線との交点を持つようになる
表面プラズモン励起可能
傾きc/
Notes: そこでどのようにすれば表面プラズモンを励起できるのかについて説明していきます。まず一つ目の方法として全反射減衰法があります。これは先ほど見せたottotとkretschmannのプリズムに光を当てるセンサーでの表面プラズモンの励起方法です。プリズムの誘電率を𝜃_0、入射角θの光が境界面で全反射されるとき周波数と波数ベクトルのグラフの直線は真空中から直接照射された光よりも傾きが緩やかになり分散曲線との交点を持つようになります。プリズムに光を照射する方法での直線の傾きはc/√(𝜀_0 ) 𝑠𝑖𝑛𝜃という形で表されます。これがプリズムを用いた表面プラズモンの励起方法です。

## Slide 7
光で表面プラズモンを励起する方法
2. 回折格子法→格子間隔Aの回折格子に光が入射角θで入射する とき、光は回折格子表面で回折され、波数ベクトルが変化する
+mG=
:回折前の光の波数ベクトル
m：整数
G:回折格子の波数ベクトル
：回折後の光の波数ベクトル
入射光の回折格子表面の波数ベクトルの大きさが回折によりmGだけ増加する。
が表面プラズモンの表面に沿った波数と一致するとき、表面プラズモンが励起される
m=1
m=0
m=-1
A
θ
表面プラズモンが励起される条件式
sinθ+m
Notes: G=2𝜋/𝐴

## Slide 8
OttoとKretschmannが提案したSPRセンサー
⇒誘電プリズムと金属を使ったセンサー
⇒大きくて高価であるために使用は研究所に限られる
Otto配置
プリズム
空気
金属
Kretschmann配置
プリズム
金属
空気
入射・反射光
表面
プラズモン波
表面プラズモン共鳴センサー
Notes: これは先に紹介したottoとkretschmann のプリズムを用いたSPRセンサーを示したものです。ここでプリズムを用いたSPRセンサーは大きくて高価であるため使用は研究所に限られるとありますがこのセンサーは何が大きいのかということを説明していきます
臨界角𝑖_0 𝑠𝑖𝑛𝑖_0=𝑛_2/𝑛_1

## Slide 9
プリズムを用いたSPRセンサー
単色光を用いるためプリズムを回転させて屈折の向きを変える。検出器の位置は変えないので光を検出器に入れる光学系を用意する必要がある。そのため光の空中伝播を制御する光学素子（ミラー、レンズなど）が必要でそれらを配置するとなると広い場所でしかできない
OttoとKretschmannのセンサーの違い
Otto配置はプリズムと金属の間が空気であるため、エバネッセント波が金属に到達するための空気層の厚さを調節するのが難しいがKretschmann配置はプリズムと金属が隣接していて金属層の膜厚の制御がしやすいという利点がある
Notes: まずプリズムを用いたSPRセンサーは光源に単色光を用いるためプリズムを回転させて屈折の向きを変えます。ここでセンサーの検出器の位置は変えないので光を検出器に入れるための光学系を用意する必要があります。その為光の空中伝播を制御する光学素子を準備する必要がありそれらを配置するとなるとこのセンサーを使うためには広いスペースがある場所でしかできないということになります。
次にottoとkretschmannのセンサーは具体的に何が違うかということですが簡単に言うと配置が違います。Ottoのセンサーはプリズムと金属の間に間隔を空けた配置でkretschmannのセンサーはプリズムと金属が隣接した配置になっています。ではこの配置で何が変わってくるかというとエバネッセント波の効率が関係してきます。Ottoの配置の場合、プリズムと金属の間に空気があるためプリズムと空気の界面でエバネッセント波が発生してもそのエバネッセント波が金属まで到達するかわからないといった欠点があります。一方でkretschmannのセンサーはプリズムと金属が隣接している為、プリズムと金属の界面で発生したエバネッセント波は確実に金属まで到達させることが出来ます。これがkretschmannのセンサーがottoのセンサーよりも優れている点です。
屈折光の波数ベクトルの𝑧成分𝑘_𝑡𝑧=±√(|𝑘_𝑡 |^2−𝑘_𝑡𝑥 )=±𝑖𝑘_0 √(〖(𝑛_1 𝑠𝑖𝑛𝜃)〗^2−〖(𝑛_2)〗^2 )
純虚数 屈折光は𝜑_𝑡 (𝑟,𝑡)=𝑢_0 𝑒^(−𝑘_0 𝑧√(〖(𝑛_1 𝑠𝑖𝑛𝜃)〗^2−〖(𝑛_2)〗^2 )) 𝑒^((𝜔𝑡−𝑛_1 𝑘_0 𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃))
全反射が生じる場合、屈折光はz軸方向には境界面から指数関数的に振幅が減少し、ｘ方向には減衰のない平面波として伝播する。このような光波をエバネッセント波という

## Slide 10
シングルモードとマルチモードの比較
シングルモード光ファイバーSPRセンサーは屈折率変化に対する感度はマルチモード光ファイバーSPRセンサーよりもほぼ一桁以上優れているがその反面、測定可能な屈折率範囲が狭く、アプリケーションも限られるという欠点がある
マルチモード光ファイバーSPRセンサーは測定可能な屈折率範囲がシングルモード光ファイバーSPRセンサーに比べて広い
実用性の観点から見るとマルチモード光ファイバーの方が優れている

## Slide 11
ファイバーのセンサーを用いるメリット
光路がファイバーで包まれているため外乱に強い
装置を小型化できる
プリズムの場合は光源は単色光だが光ファイバーセンサーの場合は光源に白色光源を用いていて利用可能な多くの波長を含んでいる

## Slide 12
光ファイバーSPRセンサーの構造
光ファイバーSPRセンサーの実験系
センサーの先端に銀を用いている理由
センサーの先端は光は全反射しないため、センシングをしていない。そのため先端部は光を反射させるためのものであり、金よりも反射率が高い銀を用いている

## Slide 13
デュアルカラー光ファイバーSPRセンサーの原理
反射率差分法によるセンシング原理
屈折率によって共鳴波長が変化する理由
屈折率が変わると波長が変化する。したがって、表面プラズモン共鳴を起こすための波長も変化するため共鳴波長も変化する

## Slide 14
検出限界（屈折率分解能）
：基準反射率
：被測定対象に対するセンサーの出力電圧
：空気に対するセンサーの出力電圧
：背景に対するセンサーの出力電圧
：被測定対象に対するセンサーの出力電圧の平均二乗誤差
：空気に対するセンサーの出力電圧の平均二乗誤差
：背景に対するセンサーの出力電圧の平均二乗誤差
検出限界Δn=5.2×
Notes: 簡易型二波長LED光ファイバーSPRセンサーの屈折率に対する検出限界（屈折率分解能）を実験値より見積もる。一分間隔で１０分センサー出力を測定した時の電圧出力を観察する。１９ページの図の反射率の差の直線の傾きより検出限界Δn=5.2×〖10〗^(−4)が得られる。この値はあまり良い値ではない。原因は二つ考えられる。一つはLEDから光ファイバーへの結合効率が〖10〗^(−2)程度であり非常に小さいことが考えられる。二つ目は光カプラーの問題である。センサーへ行くべき光の一部がPDへ直接加わっている。つまり𝑉_𝐵𝐺が大きいのである。これらの問題が解決されると基準反射率の式の各項の分母が大きくなりΔRは小さくなるだろう。