## Slide 1
光コムを用いたファイバー屈折率センサーに関する基礎研究
永井 洸丞1、南川 丈夫1、田上 周路2、深野 秀樹2、安井 武史1
(1.徳島大学、2.岡山大学)
日本機械学会 中国四国学生会
第46回学生員卒業研究発表講演会
平成28年3月8日

## Slide 2
物質中の光の速度を示す指標。屈折率から物質の状態を評価可能。
屈折率
屈折率測定の応用例
血液や体液中のタンパク質検出
水溶性切削油の濃度測定
調味液の濃度測定
ref)http://shingi.jst.go.jp/abst/p/12/1248/okayama03.pdf

## Slide 3
従来の高分解能屈折率センサー
表面プラズモン共鳴(SPR:Surface Plasmon Resonance)センサー
→光と電子の相互作用により発生するスペクトルディップのシフト量
から屈折率を測定するセンサー。
小型化が可能であり、実験系がシンプル。
マルチモード干渉(MMI:Multimode Interference)センサー
→干渉波長のシフト量からサンプルの屈折率変化を測定。
実験系がシンプルであり、耐環境性に優れる。
測定分解能は
(スペクトル分解能による制限）
バイオ・医療等の分野への応用を広げていくためには更なる分解能の向上が望まれる
Notes: そこで従来の屈折率センサーにはどういったセンサーがあるかというとまず表面プラズモン共鳴センサー、通称SPRセンサーがあります。SPRセンサーは光が全反射するときに発生するエバネッセント波と金属表面に存在する表面プラズモンの波数を一致させることで発生するSPRを利用してサンプルの屈折率を測定するセンサーです。もう一つ別の屈折率センサーとしてマルチモード干渉センサー、通称MMIセンサーがあります。MMIセンサーは干渉波長のシフト量からサンプルの屈折率変化を測定するセンサーで、実験系がシンプルであり、耐環境性に優れるといった特徴があります。時間の関係上、両センサーの詳しい測定原理の説明は省略させて頂きます。（アニメーション）これらの従来の屈折率センサーはスペクトル計測から屈折率測定を行うため、測定分解能が〖10〗^(−4)～〖10〗^(−5) 程度に限られています。（アニメーション）これらの屈折率センサーをバイオ・医療等の分野への応用を広げていくためには更なる分解能の向上が望まれます。4ページ

## Slide 4
周波数計測
周波数は、最も高精度に測定可能な物理量
最高精度は（セシウム原子時計
各種物理量(温度、ひずみ、屈折率)を周波数に変換できれば、その物理量を高精度に周波数信号として計測可能
ファイバー光コム共振器
Notes: 一方で測定方法の一つとして周波数計測というものがあります。周波数計測の特徴としてまず、周波数は最も基本的な物理量であり、最高精度は国家標準〖10〗^(−15)ほどであり、高精度な計測が可能といった特徴があります。そこで各種物理量を周波数に変換できれば、その物理量を高精度に周波数信号として計測が可能となります。その方法の一つにファイバー光コム共振器を用いることで外乱をRF周波数に変換する方法があります。5ページへ

## Slide 5
ファイバー光コム
繰り返し周波数
c:光速
n:ファイバー屈折率
L:ファイバー長
印加物理量
(温度変化、ひずみ、屈折率変化等）

## Slide 6
解決すべき技術要素
センシングに適した安定なファイバー光コム
2. 屈折率センサー
3．屈折率センシング光コム
（特許出願の都合で結果のみ）

## Slide 7
ファイバー光コム共振器
ソリトン型
ストレッチド型
光スペクトルがガウシアン形状
光スペクトルに再現性がある
光スペクトルが安定
光スペクトル形状がいびつ
ソリトン型に比べて光の強度が大きい
光スペクトルの半値幅が広い
センシング光コムに適している
共振器の分散値
に依存

## Slide 8
共振器のトータル群速度分散(GDD)の値に依存
ソリトンorストレッチド
共振器のトータルGDD＜0 ソリトン型共振器
共振器のトータルGDD＞0 ストレッチド型共振器
トータルGDD

## Slide 9
ファイバー光コム共振器
SMF3m、EDF1.6mの共振器を作製し、SMFの長さをカットしていき、共振器の分散値を変化させて光スペクトルを測定
安定かつ再現性がある光スペクトルが
最適なスペクトル
SMF
(GDD<0)
EDF(30dB/m)
(GDD>0)
共振器の分散値(に依存

## Slide 10
SMF3m、EDF1.6m、
‐0.0515246[]
SMF2m、EDF1.6m、
‐0.0286646[]
光スペクトル測定結果
SMF1.55m、EDF1.6m、
‐0.0183776[]
光スペクトルの形状、安定性、再現性を比較した
センサーとして最適な光スペクトル

## Slide 11
解決すべき技術要素
センシングに適した安定なファイバー光コム
2. 屈折率センサー
3．屈折率センシング光コム
（特許出願の都合で結果のみ）

## Slide 12
マルチモード干渉(MMI)センサー
Cladless MMF
マルチモード干渉の干渉波長を表す式
L:マルチモードファイバー長
d:コア径
m:次数
n:コア屈折率
:干渉波長
SMF
SMF
S Taue et al.,Japansese Journal of Applied Physics 51 04DG14 (2012)
L
干渉波長のシフト量からサンプルの屈折率変化を測定する。実験系がシンプルであり、耐環境性に優れる。

## Slide 13
サンプルの屈折率が高いと光の染み出し量も多くなる
仮想的なコア径dの増加
グースヘンシェンシフト
干渉波長のシフト
仮想的なコア径の変化
サンプル(屈折率低）
サンプル(屈折率高）

## Slide 14
MMIセンサーの設計
屈折率の測定サンプルとして水(屈折率
の混合液を用いる。
モード同期レーザーの光スペクトルのピークは1559nm付近
干渉波長ピーク
空気：1546 nm
水：1556 nm
エタノール：1561 nm となるようにMMIを設計した

## Slide 15
MMIセンサーの性能評価実験系
光コム共振器の出力
測定範囲：1520 nm～1600 nm
分解能帯域幅（RBW)：0.5 nm

## Slide 16
性能評価実験結果(透過率）
10 nm
1557 nm
1547 nm
1 1.31535
屈折率
空気 水
干渉波長の誤差はおよそ1 nmであり、ほぼ設計通りのMMIセンサーの作製に成功
サンプルの屈折率変化による干渉波長のシフトを確認

## Slide 17
解決すべき技術要素
センシングに適した安定なファイバー光コム
2. 屈折率センサー
3．屈折率センシング光コム
（特許出願の都合で結果のみ）

## Slide 18
3．屈折率センシング光コム
周波数揺らぎ=4.255Hz
屈折率分解能=3.75×
(従来の屈折率センサーの
測定限界分解能と同等）
1.31535 1.31682 1.31828 1.31975
Refractive index
感度=8.65×
周波数揺らぎは周波数安定化制御によりmHzまで抑制が可能
更なる分解能の向上が期待できる
(周波数揺らぎ1mHzなら3桁向上)
Notes: この図が測定結果となっています。横軸はエタノール濃度を表しており、縦軸は繰り返し周波数frepを表しています。このようにエタノール濃度を上げていくとfrepが線形的に変化しているという結果が得られました。この結果よりサンプルの屈折率変化量に対するfrepの変動より測定精度を求めると各測定点の標準偏差を考慮して3.75×〖10〗^(−5) 程度となりました。この値は従来の屈折率センサーの測定限界分解能とほぼ同じオーダーです。今後の改善方法としては共振器に温調を掛けてfrepの温度変化による揺らぎを最小限にすることで測定分解能が〖10〗^(−6)～〖10〗^(−7) 程に向上できれば、生体分子の検出や化学反応の評価等のバイオ・医療分野への更なる応用が期待できます。以上です。ご清聴ありがとうございました。

## Slide 19
まとめ
光コム共振器をセンサーとして用いるために最適な共振器の
トータル分散値およびファイバー長を求める実験を行った。
→SMF 2m、EDF1.6 mの時の共振器の分散値
(-0.0286646 )および光スペクトルがセンサーとして最適であ
と判断した。
屈折率測定の方法としてMMIセンサーを作製。
センサーの性能評価実験を行った。
→設計した干渉波長との誤差は1 nm程度であり、ほぼ設計通りの
MMIセンサーの作製に成功した。
屈折率センシング光コムを用いてサンプルの屈折率変化を
3.75 ×
→周波数安定化制御により、更なる測定精度の向上が期待できる
Notes: 以上をまとめると光コム共振器をセンサーとして用いるために最適な共振器のトータル分散値およびファイバー長を求める実験を行いました。結果、SMF2m,EDF1.6mの時の共振器の分散値とその時の光スペクトルがセンサーとして最適であると判断しました。次に屈折率測定の方法としてMMIセンサーを作製し、センサーの性能評価を行いました。性能評価実験の結果、設計した干渉波長との誤差は1nm程度であり、ほぼ設計通りのMMIセンサーの作製に成功しました。また屈折率センシング光コムを用いてサンプルの屈折率変化を3.75×〖10〗^(−5) ほどの精度で測定ができました。今後、共振器に温調を掛ければ𝑓𝑟𝑒𝑝の揺らぎを抑えられるので更なる測定精度の向上が期待できます。以上です。ご清聴ありがとうございました。

## Slide 20
SPRセンサー
=nsinθ
エバネッセント波の波数
表面プラズモンの波数
の時、SPR発生

## Slide 21
超短パルス発生の原理
レーザー発振の条件
光増幅媒質
光のシャッター

## Slide 22
超短パルス生成→モード同期

## Slide 23
EDFの原理
イオン固有な順位に対応した励起
誘導放出による光増幅

## Slide 24
波長板と偏光子でパルス光のみ通すようにする
偏光調整

## Slide 25
屈折率変化による干渉波長シフト
サンプルの屈折率変化によるマルチモード干渉波長のシフト
Ref)Shuji Taue, Hiroyuki Daitoh, and Hideki Fukano, JJAP 54,04DL07(2015)
水の屈折率=1.31535
エタノールの屈折率
=1.35199

## Slide 26
光コム

## Slide 27
短波長側は遅く、長波長側は早い

## Slide 28
短波長側は早く、長波長側は遅い