## Slide 1
光コム共振器を用いた
ファイバーSPRセンサー
に関する基礎研究
安井研究室 永井 洸丞

## Slide 2
表面プラズモン共鳴（SPR)センサー
DNA,細菌の検出や環境センシングに利用される
センサー表面のサンプルの屈折率変化をリアルタイムで検出できる
高い屈折率感度
光がサンプルに直接触れないためサンプルに含まれる外乱の影響を受けにくい
特徴
https://unit.aist.go.jp/esprit/event/1kai_shinnpo_kajikawa_20120222_koukai-ban.pdf#search より引用
⇒エバネッセント波（光）と表面プラズモン（電子）の相互作用を利用

## Slide 3
プリズム型SPRセンサー
=nsinθ
=の時、表面プラズモンが励起される
SPR発生
反射光を検出器に入れるための光の制御素子や分光器が必要なため、装置が大型かつ複雑になる
しかし…
エバネッセント波の波数
表面プラズモン波の波数
Notes: SPRセンサーにはプリズムを使うものと光ファイバーを使うものの二種類がありますがまずここではプリズム型のSPRセンサーのセンシング原理について説明していきます。この図はプリズム型SPRセンサーをクレッチマン配置で示したものです。まず光がプリズムに照射され光はプリズムと金属の界面で全反射します。ここで光が全反射した金属の内面ではエバネッセント波という特殊な光が発生します。エバネッセント波は非常に微小な領域にしか存在しないため金属と空気の界面に存在する表面プラズモンを励起するためには金属層の厚さを微小にする必要があります。表面プラズモンはこのエバネッセント波によって励起されますが励起条件としてはエバネッセント波の界面方向の波数と表面プラズモンの波数が一致する必要があります。表面プラズモンの波数はこの𝑘_𝑥の式で表され、エバネッセント波の波数はこの𝑘_𝑦の式で表されます。ここでωは角周波数、ｃは光の速度、𝜀_1，2はそれぞれ金属と空気の誘電率を表しています。Nはプリズムの屈折率、θは入射角を表しています。この二つの式がイコールとなる時SPRが発生し、その時、入射光のエネルギーはRSP発生に使われるため反射光のエネルギーは減少します。したがって反射光とこの二つの式からSPRセンサーはサンプルの屈折率を求めています。しかしプリズム型SPRセンサーは反射光を検出器に入れるための光の制御素子や分光器が必要なため、装置が大型かつ複雑になるという欠点があります。

## Slide 4
光ファイバーSPRセンサー
コア
光ファイバー型は小型化が可能であり、光がファイバー内を通るため外乱に強いという利点がある
程度の分解能はあるものの、新種のウィルス等の検出にはさらなる分解能を持ったセンサーが必要
Notes: そこでプリズム型のSPRセンサーの欠点を補う光ファイバーSPRセンサーの説明をしていきます。光ファイバーの中の光はこの図のようにファイバーの壁面で全反射を繰り返しながら伝播していきます。したがってセンシング部分としてファイバーのクラッド層の部分を取り除きそこに金属の膜を蒸着してセンサー部分として使います。SPR発生の原理としてはプリズム型と同じです。ファイバー型は光の制御素子が必要ないため小型化が可能であり、光はファイバーに包まれているため、外乱に強いという利点があります。光ファイバーSPRセンサーの屈折率分解能は〖𝟏𝟎〗^(−𝟓)〜〖𝟏𝟎〗^(−𝟔)程度の分解能がありますが新型インフルエンザなどの新種のウィルスなどの検出をするためにはさらに分解能を向上する必要があります。

## Slide 5
光コム共振器を用いたSPRセンサー
LD
IWDMカプラ
EDF
偏波コントローラ
コア
金属層
SPR
センサー
分岐カプラ
SPRセンサー部の屈折率変化で光コムのスペクトルの変化があるか測定する
スペクトル測定
Notes: そこで本研究では光コム共振器を用いたファイバーSPRセンサーの開発に取り組んでいこうと思っています。光コムとはこの右の図のような櫛の歯のようなスペクトル構造のことを言います。横軸は周波数を表していて光コムを主に周波数測定に用いられます。周波数領域の場合、SPRセンサーの光の強度で屈折率を測定すると分解能は〖10〗^(−5)〜〖10〗^(−6)程度であるのに対し周波数領域では分解能が10ケタ程まで高くなるのでSPRセンサー部分での屈折率変化で光コム共振器のスペクトルが変化すれば従来の屈折率測定に比べ分解能をより向上させることが可能になると考えられます。本研究ではSPRセンサー部での屈折率変化で光コムのスペクトルがどのように変化するかの測定を行います。

## Slide 6
今後の予定
光ファイバーSPRセンサーの開発及び評価
ファイバー光コム共振器を作製し、SPRセンサーを組み込む
SPRセンサーでの屈折率変化が光コム共振器のスペクトルに与える影響を評価する

## Slide 7
屈折率測定の応用例
飲料の糖度測定
調味液の濃度測定
海水の塩分測定
バイオエタノールの濃度測定
水溶性切削油の濃度測定
洗浄液の濃度測定
油脂の屈折率測定
血液や体液中のタンパク質（抗原）検出

## Slide 8
表面プラズモン共鳴の原理

## Slide 9
ファイバーへの金属膜の蒸着方法
真空蒸着装置により金属膜をファイバーに蒸着する。チャックをファイバーごとギアの中心部に水平に固定しギアを一定速度で回転させることで金属がコア全集に同じ厚さで蒸着される